## Slide 1: Capítulo 2 Inspección visual
Preparado por la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. y el Departamento de Vivienda y Urbanismo de EE.UU.
Notes: Capítulo 2: Inspección visual
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
2-1

## Slide 2: Objetivos
Aprender lo que es una inspección visual.
Aprender los pasos para efectuar una inspección visual según las regulaciones de la EPA y del HUD.
Aprender cuándo se debe buscar pintura deteriorada, polvo visible o escombros, y cáscaras de pintura.
Anotar los resultados en un formulario de inspección visual.
Notes: Capítulo 2: Inspección visual
2-2
Este capítulo describirá los pasos que debe efectuar un técnico de muestreo de polvo con plomo para llevar a cabo una inspección visual. La inspección visual es la primera actividad que se debe realizar en la obra para cualquier prueba de aprobación de polvo con plomo. Este capítulo también resaltará las diferencias en la inspección visual entre la regla RRP de la EPA y las LSHR del HUD.
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo

## Slide 3: Inspección visual
Según las reglas de la EPA y del HUD, la inspección visual es el primer paso del proceso de aprobación.
Según la regla de la EPA, la inspección visual está diseñada para determinar si el área está libre de polvo y escombros visibles antes de que puedan empezar las pruebas de aprobación de polvo con plomo.
Notes: Capítulo 2: Inspección visual
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
2-3

## Slide 4: Inspección visual (cont.)
La inspección visual determina si la unidad/área de trabajo (interior y exterior) está exenta de condiciones visibles que puedan resultar en la exposición a peligros de pintura a base de plomo:
  Cáscaras o escombros;
  Polvo visible.
Además, la regla del HUD requiere la identificación de la pintura deteriorada:
  Esto es necesario antes de que pueda empezar el muestreo de polvo;
  Por lo general se requiere la aprobación de toda la unidad.
Notes: La inspección visual determina si la unidad/área de trabajo está exenta de condiciones que puedan resultar en la exposición a peligros de pintura a base de plomo, como cáscaras de pintura, escombros, polvo visible y pintura deteriorada. Si están presentes estas condiciones, la unidad no cumple con las reglas de la EPA y del HUD para pruebas de aprobación de polvo con plomo. El HUD requiere por lo general una inspección visual y la aprobación de una unidad completa, donde la aprobación en la obra solamente es permisible en ciertas condiciones.
Capítulo 2: Inspección visual
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
2-4

## Slide 5: Inspección visual – Pruebas de aprobación de polvo con plomo de la RRP de la EPA
Al concluir la renovación, el renovador certificado puede haber efectuado una inspección visual para buscar cáscaras de pintura, polvo y escombros.
El técnico de muestreo de polvo con plomo debe llevar a cabo una inspección visual separada del área de trabajo para asegurarse de que el área esté lista para el muestreo de polvo con plomo.
Si se encuentran cáscaras de pintura, polvo o escombros, la compañía de renovación debe volver a limpiar estas áreas antes de que el técnico de muestreo de polvo empiece a recoger muestras de polvo usando un paño.
Notes: Es importante que el técnico de muestreo de polvo con plomo entienda que la compañía de renovación puede efectuar su propia inspección visual preliminar. El técnico de muestreo de polvo con plomo también debe efectuar una inspección visual del área de trabajo. Si el técnico de muestreo de polvo con plomo observa cáscaras de pintura, polvo o escombros en el área de trabajo, se debe avisar al renovador certificado sobre estas condiciones para que se vuelva a limpiar.
Capítulo 2: Inspección visual
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
2-5

## Slide 6: Inspección visual – LSHR del HUD
Trate la unidad entera a menos que se permita la aprobación de la obra solamente.
No efectúe pruebas de aprobación del polvo con plomo si la unidad/área de trabajo no pasa la inspección visual.
Si se encuentra pintura deteriorada, polvo o escombros, se deben eliminar antes de que empiecen las pruebas de polvo. (Vea los Anexos 2-A y 2-B.)
Notes: Capítulo 2: Inspección visual
2-6
¿Por qué debemos buscar pintura deteriorada?
Para tratar el polvo con plomo en una unidad de vivienda, es necesario tratar sus orígenes, entre otros pintura deteriorada a base de plomo. Si la pintura contiene plomo, la pintura deteriorada puede generar cáscaras y polvo, que pueden causar la exposición al plomo.
* NOTA: Las LSHR se refieren a este proceso como una “evaluación visual”, pero para los fines de este plan de estudio, se usa el término “inspección visual”.
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo

## Slide 7: Inspección visual – LSHR del HUD
Inspeccione el área exterior si:
  Se han alterado las superficies pintadas exteriores a consecuencia de la actividad de renovación;
  No se sellaron las aberturas al exterior durante el trabajo interior.
Inspeccione el terreno y las áreas exteriores frecuentadas cerca de las superficies afectadas.
Se deben quitar el polvo visible o los escombros.
Se debe eliminar la pintura deteriorada.
No se efectúa el muestreo de polvo para trabajo exterior.
Notes: Capítulo 2: Inspección visual
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
2-7
NO ES NECESARIO EFECTUAR UNA INSPECCIÓN VISUAL EXTERIOR SI SÓLO SE HIZO TRABAJO INTERIOR.
Se necesita una tercera parte independiente para efectuar una inspección visual exterior si el trabajo exterior fue hecho de acuerdo a las LSHR del HUD. Un técnico de muestreo de polvo certificado está capacitado para efectuar esta inspección.
Para obtener información adicional, consulte el Apéndice B o 24 CFR 35.1340.
Nota del HUD: El HUD requiere técnicos de muestreo para verificar con el renovador que las aberturas al exterior estén cerradas durante el trabajo interior. Si no está cerrado, se requiere una inspección visual exterior para el trabajo interior.
No es necesario efectuar un muestreo de polvo para el trabajo exterior. No hay estándares de aprobación de polvo con plomo para pórticos, balcones, pasamanos u otros detalles arquitectónicos exteriores horizontales.

## Slide 8: Escombros exteriores
Notes: Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
2-8

## Slide 9: Inspección visual – LSHR del HUD
Identifique cualquier pintura que no esté intacta:
  Descascarillado;
  Pelado;
  Desintegración en polvo;
  Agrietamiento;
  Agujeros, humedad y daños de fricción.
Las fisuras y los agujeros ocasionados por los clavos no se consideran pintura deteriorada.
Notes: La pintura deteriorada es cualquier pintura que no esté intacta. No tiene que ser pintura que se esté pelando.
Según se ve en las fotografías siguientes, entre la pintura deteriorada se puede incluir:
Cáscaras de pintura en adornos de puertas y ventanas
Peladuras y escamas de pintura en paredes y marcos de ventanas
Pintura con pequeñas burbujas con aspecto de ampollas
Pintura con líneas y grietas que facilita el pelado de la misma
Pintura que se está “desintegrando” o creando un polvo parecido a la tiza
Nota: Las fisuras y los agujeros de los clavos no se consideran pintura deteriorada.
Capítulo 2: Inspección visual
2-9
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo

## Slide 10: Inspección visual – LSHR del HUD
Polvo: Polvo que puede ver
Escombros: Pedazos de madera, trocitos de yeso y diversas piezas de construcción recubiertas de pintura
Cáscaras de pintura: Pequeños pedazos de pintura.
Notes: ¿Qué aspecto tienen el polvo visible, las cáscaras de pintura y los escombros?
El polvo visible es polvo que se puede ver.
Los escombros son piezas de madera, trocitos de yeso y diversas piezas de construcción recubiertas de pintura que se dejan en la habitación o cerca de donde se hizo el trabajo.
Las cáscaras de pintura son pedacitos de pintura. Las cáscaras pueden ser más pequeñas que las uñas de los dedos o más grandes que las manos. Busque cáscaras de pintura en pisos y ventanas.
Capítulo 2: Inspección visual
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
2-10

## Slide 11: Inspección visual – LSHR del HUD
Pintura descascarillada
Notes: Capítulo 2: Inspección visual
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
2-11

## Slide 12: Inspección visual – LSHR del HUD
Agujeros en la pared
Notes: Capítulo 2: Inspección visual
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
2-12

## Slide 13: Inspección visual – LSHR del HUD
Pintura deteriorada
Notes: Capítulo 2: Inspección visual
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
2-13

## Slide 14: Inspección visual – LSHR del HUD
Pintura agrietada
Notes: Esta flecha señala una fisura en la pintura.
Capítulo 2: Inspección visual
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
2-14

## Slide 15: Inspección visual – LSHR del HUD
Daños de humedad
Notes: La humedad puede ser la causa de muchos problemas con la pintura. En este caso, está produciendo burbujas en la pintura.
Capítulo 2: Inspección visual
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
2-15

## Slide 16: Inspección visual – LSHR del HUD
Daños por fricción
Notes: Capítulo 2: Inspección visual
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
2-16

## Slide 17: Inspección visual – LSHR del HUD
Sea preciso en lo que se refiere a las ubicaciones.
Escriba los resultados a medida que los vaya obteniendo.
Escriba otra información, indicando la fuente.
Vea el formulario de inspección visual de muestras. (Anexo 2-B)
Notes: Capítulo 2: Inspección visual
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
2-17
Al anotar los resultados de una inspección visual, efectúe los pasos siguientes:
  Sea preciso en lo que se refiere a las ubicaciones (por ejemplo, descripciones de habitaciones y áreas específicas en una habitación) donde se ha encontrado polvo visible, escombros, cáscaras de pintura y pintura deteriorada.
  Escriba los resultados a medida que los vaya obteniendo.
  Escriba otra información que le proporcione el cliente sobre la superficie en cuestión.
Consulte el Formulario de inspección visual de muestras completado en el Anexo 2-B.

## Slide 18: Repaso
La inspección visual es el primer paso para la aprobación.
La inspección visual de la EPA determina que el área está libre de polvo y escombros antes de que puedan empezar las pruebas de aprobación del polvo.
La inspección visual del HUD comprueba también si hay pintura deteriorada y generalmente cubre toda la unidad a menos que se permita una aprobación en la obra solamente.
Notes: Capítulo 2: Inspección visual
2-18
Consulte las Diapositivas 2-3 a 2-16 para obtener información y respuestas.
Consulte la Diapositiva 2-3 para obtener información y respuestas.
Consulte las Diapositivas 2-3 a 2-9 para obtener información y respuestas.
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo

## Slide 19: Repaso (cont.)
La inspección visual como parte de la aprobación es responsabilidad del técnico de muestreo del polvo.
Sea metódico durante la inspección visual, y anote los resultados.
Notes: Capítulo 2: Inspección visual
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
2-19