## Slide 1: Capítulo 3 Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Preparado por la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. y el Departamento de Vivienda y Urbanismo de EE.UU.
Notes: Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-1

## Slide 2: Objetivos
Aprender cuándo y dónde se deben tomar muestras de polvo con un paño
Aprender a tomar una muestra de polvo con un paño.
Muestrear 3 superficies donde se haya acumulado polvo.
Aprender la diferencia entre muestreo de una sola superficie y muestreo compuesto.
Notes: Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-2

## Slide 3: Por qué recoger muestras
Mirando al polvo no puede saber si contiene plomo.
Una pequeña cantidad de plomo en el polvo puede contaminar una habitación.
Notes: ¿Por qué recoger muestras?
  No todo el polvo contiene plomo.
  Mirando al polvo no se puede saber si está contaminado con plomo. Se necesita una prueba de laboratorio.
Actividad: Demostración de contaminación de polvo con plomo
Un poco de plomo es suficiente para contaminar una habitación. Por ejemplo, imagínense que cada gránulo de edulcorante artificial en un paquete de edulcorante representa un pedacito de plomo. Si solamente se colocaran dos o tres de estos gránulos de “plomo” en un área del piso de 1 pie cuadrado, habría presente suficiente plomo para sobrepasar la norma de aprobación de la EPA de polvo con plomo. Un gránulo es muy pequeño y sería casi imposible encontrarlo mirando simplemente en un área, especialmente si el gránulo estuviera dividido en partículas más pequeñas y disperso por toda el área.
Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-3

## Slide 4: Medidas para muestrear polvo con plomo usando un paño
Cantidad de polvo con plomo total en un área de superficie específica (carga de plomo);
  Los estándares de aprobación del polvo con plomo de la EPA usan este tipo de medida.
Plomo presente en el momento y la ubicación de recogida de muestras;
  No indica nada sobre concentraciones pasadas o futuras;
  Las concentraciones de plomo pueden cambiar dependiendo de la actividad en la casa o en distintos lugares.
Notes: Un paño con polvo mide la cantidad total de plomo en una superficie específica. Esta medición se llama “carga” de plomo. La carga de plomo es un buen indicador de la cantidad de plomo a la que está expuesto un niño.
  Los paños con polvo miden el polvo con plomo en un cierto momento.
  Las concentraciones de plomo pueden cambiar como la cantidad de polvo con plomo en los cambios de superficie.
  Las concentraciones de plomo también pueden cambiar dependiendo de la actividad en la casa, incluidas las actividades que alteran la pintura a base de plomo y la frecuencia de limpieza.
  La medición indica cuánto plomo había cuando se recogió la muestra; no indica nada sobre concentraciones de plomo pasadas ni futuras.
Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-4

## Slide 5: Momento de muestrear el polvo
Debe esperar al menos 1 hora después de completar la limpieza final y pasar la inspección visual antes de recoger muestras.
Esto deja tiempo para que se deposite el polvo del aire sobre las superficies.
Use una estrategia para establecer el área de muestreo para incluir las áreas donde se produzcan las máximas tareas de generación de polvo durante el trabajo.
Notes: Debe esperar un mínimo de 1 hora después de completar la limpieza final antes de recoger las muestras de paños con polvo. Esto deja tiempo para que se deposite el polvo del aire sobre las superficies.
Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-5

## Slide 6: Estrategia de muestreo
Una sola muestra de polvo de una superficie usando un paño mide el polvo de plomo total de una superficie específica en un componente o área.
Al escoger ubicaciones de muestreo, identifique áreas donde se haya generado más polvo durante el trabajo.
Siempre que sea posible tome muestras de pisos duros, no de alfombras.
Asegúrese de seguir los requisitos de muestreo de las diapositivas siguientes o la Guía de campo para seleccionar sus ubicaciones de muestreo finales.
Notes: Las muestras de paños con polvo de una sola superficie contienen un paño de una superficie.
– Miden el polvo con plomo de una superficie específica, como un piso o un antepecho de ventana interior.
– Miden el polvo total en la superficie.
– No indican las concentraciones de plomo en el polvo en otros lugares de la misma superficie. Las concentraciones de plomo en el polvo pueden variar sustancialmente.
Al planificar una estrategia de muestreo, considere su esquema de numeración de muestras y prepárese para el número de muestras que espera tomar. Trate de capturar los lugares de muestreo cerca de las tareas de generación de polvo que se produjeron durante el trabajo.
Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-6

## Slide 7: Ubicaciones de muestreo de polvo con plomo usando un paño: Regla RRP de la EPA
Si hay más de 1 habitación, pasillo o escalera dentro del área de trabajo, tome:
  1 muestra de un antepecho de ventana y 1 muestra de un piso dentro de cada habitación, pasillo o escalera (no es necesario muestrear más de 4 habitaciones, pasillos o escaleras);
  Si no se cerraron ni se cubrieron de plástico las ventanas durante la renovación, tome también 1 muestra de canal de ventana de cada habitación, pasillo o escalera (no es necesario muestrear más de 4);
  1 muestra del piso adyacente al área de trabajo, pero no en un área que se haya limpiado.
Para viviendas con ayuda federal, tome estas muestras si el área de trabajo está contenida, o de lo contrario, apruebe toda la unidad, según se trató en la dispositiva anterior.
Notes: Aunque la verificación de limpieza no se efectúa en pisos alfombrados, sí se hace en el muestreo de aprobación de polvo. Las LDST no deben evitar el muestreo de pisos alfombrados.
Si el área de trabajo incluye más de 4 habitaciones, pasillos o escaleras, solamente se deben tomar 4. Se debe recoger una muestra de antepecho de ventana y una muestra de piso de cada una de 4 habitaciones, pasillos o escaleras dentro del área de trabajo.
La regla de RRP requiere que se limpien todos los objetos y las superficies, incluidos pisos, a 2 pies como máximo del área de trabajo después de haber completado el trabajo. Las muestras del piso que sea necesario recoger fuera del área de trabajo deben recogerse fuera del área limpiada que rodea el área de trabajo.
Los canales de ventana pueden contener peligros de plomo preexistentes en el polvo. Si es posible, las LDST deben indicar los requisitos de muestreo de canales de ventana con el renovador certificado antes de que empiece la renovación. Si las ventanas del área de trabajo permanecen cerradas y cubiertas con plástico durante la renovación, el muestreo de canales de ventana no será necesario.
Las siguientes diapositivas sobre muestreo se aplican también al HUD.
Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-7

## Slide 8: Ubicaciones de muestreo de polvo con plomo usando un paño: Regla RRP de la EPA (cont.)
Si el área de trabajo es una habitación, pasillo o escalera individuales, o un área más pequeña, tome:
  1 muestra de antepecho de ventana y 1 muestra del piso;
  Si no se cerraron ni se cubrieron las ventanas con plástico durante la renovación, tome también 1 muestra de canal de ventana;
  1 muestra del piso adyacente al área de trabajo, pero no en un área que se haya limpiado.
Notes: Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-8

## Slide 9: Aprobación del HUD
El HUD no permite efectuar la aprobación en una sola área de trabajo que no haya sido contenida de forma adecuada.
La aprobación del HUD puede hacerse de varias maneras:
  Aprobación de toda la unidad en la mayoría de los casos;
  Aprobación en la obra solamente en algunos casos;
  Aprobación para trabajo interior cuando se use contención.
El técnico de muestreo de polvo con plomo debe hablar de la estrategia de muestreo con el renovador antes de empezar a trabajar.
Consulte el Apéndice de muestreo del HUD y un ejercicio de muestreo opcional del HUD para obtener descripciones detalladas de las estrategias de muestreo del HUD.
Notes: El HUD tiene diferentes requisitos que la EPA para la aprobación. Aunque el protocolo de aprobación posterior a la renovación de la EPA es similar al protocolo permitido por el HUD para la aprobación en la obra solamente, el HUD dispone de requisitos adicionales para usar esta estrategia de muestreo. Aunque los requisitos de muestreo son muy importantes para las actividades de renovación financiadas federalmente, estas unidades representarán un porcentaje relativamente pequeño de todos los proyectos de renovación llevados a cabo en todo el país. Debido a que la mayoría de los trabajos de renovación que se espera que tengan lugar en las viviendas de EE.UU. no será financiada con ayuda federal, se proporcionan detalles de muestreo del HUD adjuntos al plan de estudio en el ejercicio de muestreo opcional para trabajos financiados por el HUD y en el apéndice de muestreo del HUD. Todos los técnicos de muestreo de polvo con plomo deben tratar los planes de muestreo con el renovador antes de que empiece el trabajo; prestando atención especial a si el proyecto recibe asistencia de vivienda federal, de modo que pueda usarse la estrategia de muestreo apropiada para cumplir con las Prácticas Seguras para Trabajar con el Plomo.
Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-9

## Slide 10: Cómo tomar muestras de polvo con un paño
Ahora que sabe dónde y cuándo tomar muestras, la sección siguiente cubrirá la parte más importante del curso: Cómo tomar muestras de polvo con un paño.
Sea cual sea la regla según la que esté trabajando, los métodos para tomar y analizar más adelante muestras de polvo usando un paño son idénticos.
Notes: Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-10

## Slide 11: Materiales de muestreo de polvo con plomo
Paños - Paños desechables empacados individualmente. Consulte con su laboratorio, a menudo los proporcionan.
Guantes desechables - No deben estar esterilizados ni recubiertos de polvo.
Cubrezapatos desechables - El uso de cubrezapatos desechables ayuda a minimizar la transferencia de polvo depositado de un lugar a otro.
Recipientes- Tubos centrífugos u otros recipientes plásticos duros que no sean de vidrio. Deben ser tubos plásticos no esterilizados equipados con una tapa sellable.
Plantilla reutilizable - Plantilla reutilizable de 12” x 12” para pisos.
Notes: Los suministros clave se indican arriba. Compruebe con su laboratorio analítico, ya que a menudo proporcionarán algunos de estos materiales.
  Paños de polvo con plomo desechables. Use paños empacados individualmente (los laboratorios a menudo los proporcionan). Los paños deben cumplir con la norma ASTM E1792-03. No use paños que contengan áloe o lanolina.
  Guantes desechables. Los guantes deben ser desechables. Se recomiendan guantes sin esterilizar y sin polvo porque el polvo en los guantes puede contaminar la muestra (los laboratorios a menudo los proporcionan).
  Cubrezapatos desechables. El uso de cubrezapatos desechables entre edificios y la retirada de cubrezapatos antes de entrar en un vehículo pueden ser útiles para minimizar la transferencia inadvertida de polvo depositado de un lugar a otro.
  Tubos centrífugos u otros recipientes plásticos duros que no sean de vidrio. Deben ser tubos plásticos no esterilizados equipados con una tapa sellable.
  Plantillas reutilizables. Lo mejor es una plantilla de cartulina desechable o plástica reutilizable de 12”x12”.
Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-11

## Slide 12: Materiales de muestreo de polvo con plomo (cont.)
Cinta adhesiva - La cinta adhesiva o para pintores da buenos resultados.
Regla -Para medir áreas de muestreo si no se dispone de plantillas.
Formularios de recogida de muestras y formularios de cadena de custodia .
Artículos de etiquetado y limpieza. Marcadores permanentes, bolsas de basura, etiquetas, bolsas resellables para guardar objetos y paños sanitarios.
Pluma - Etiquete los tubos y escriba notas para completar el formulario de recogida de muestras.
Calculadora - Para ayudar a calcular las dimensiones del área de muestreo.
Notes: Los suministros clave se indican arriba. Compruebe con su laboratorio analítico, ya que a menudo proporcionarán algunos de estos materiales.
Cinta adhesiva. La cinta de enmascarar o para pintores da buenos resultados. La cinta adhesiva se usa para fijar plantillas mientras se toman muestras de polvo y para delinear áreas de muestreo cuando no se disponga de plantillas.
Regla. Para medir áreas de muestreo si no se dispone de plantillas.
Formularios de recogida de muestras y formularios de cadena de custodia. Los laboratorios generalmente proporcionarán sus propios formularios.
Artículos de etiquetado y limpieza. Marcadores permanentes, bolsas para basura, etiquetas, bolsas de almacenamiento sellables y paños sanitarios para la cara y las manos si no hay acceso a agua templada jabonosa.
Pluma. Se debe usar una pluma para completar el formulario de recogida de muestras, etiquetar tubos y escribir notas.
Calculadora. Se debe usar una calculadora para asistir en el cálculo de dimensiones de áreas de muestreo.
Paños sanitarios. Deben usarse para la limpieza si no hay acceso a agua templada jabonosa.
Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-12

## Slide 13: Muestras en blanco
Paño nuevo sin usar probado en el laboratorio para determinar si el medio de muestreo está contaminado.
El laboratorio no debe saber que son muestras en blanco;
  A las muestras en blanco se les deben asignar números de muestras y ubicaciones;
  Sólo su copia del formulario de recogida de muestras debe identificar qué muestras son muestras en blanco.
Se debe enviar una muestra en blanco:
  Por cada trabajo probado;
  De cada lote de paños.
Notes: Las muestras en blanco son paños nuevos sin usar que se envían al laboratorio para determinar si los medios de muestreo están contaminados proporcionando un paño “limpio” (que se supone que no contiene plomo) como comparación. Como se deben preparar muestras en blanco para cada trabajo, debe tener en cuenta los costos relacionados con estas muestras en su cuota. El envío de muestras en blanco es importante para probar la precisión de sus técnicas de muestreo, los medios de muestreo y el análisis de laboratorio.
Preparación de muestras en blanco. Debe preparar muestras en blanco de la misma manera que otros paños de polvo.
  Prepare muestras en blanco al final de un trabajo – después de recoger todas sus muestras de paños de polvo.
  Saque un nuevo paño del recipiente con un guante nuevo, sacuda el paño y vuélvalo a doblar como si estuviera tomando una muestra de polvo.
  Inserte el paño sin usar en un recipiente de muestreo sin tocar ninguna superficie.
Etiquetado y envío de muestras en blanco. Las muestras en blanco deben etiquetarse para que pueda identificarlas, pero el laboratorio no puede. No etiquete muestras en blanco como “en blanco”.
  Dé a la muestra un número ficticio que se parezca a sus otros números de muestras y proporcione al laboratorio un lugar de muestreo ficticio y mediciones.
  Mantenga notas en sus registros identificando el número de muestras en blanco.
  Envíe una muestra en blanco por cada unidad muestreada. Además, se debe incluir una muestra en blanco de cada lote de paños usado para asegurarse de que los lotes no estén contaminados. El número de lote de paños se encuentra normalmente en el fondo del recipiente de paños.
  No se deben etiquetar muestras en blanco como tales debido a la posibilidad inevitable de sesgo de los analistas de laboratorio; es una mala práctica tener todas las muestras en blanco en la misma parte de las muestras de cada unidad (y cada lote de paños).
Interpretación de las muestras en blanco. Si el laboratorio detecta más de 10 µg/paño, se puede haber producido uno de tres errores:
  Los paños de polvo estaban contaminados antes de usarlos;
  Ha contaminado los paños durante el muestreo; o
  El laboratorio los ha contaminado durante el análisis.
Si la muestra en blanco está contaminada, entonces no se deben usar los datos y habrá que muestrear otra vez la unidad en cuestión.
Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-13

## Slide 14: Cómo recoger muestras
Paso 1: Póngase cubrezapatos desechables y establezca el área de muestra.
Paso 2: Prepare los tubos.
Paso 3: Póngase guantes limpios.
Paso 4: Muestree el área seleccionada y ponga el paño en el tubo.
Paso 5: Mida el área de muestreo.
Paso 6: Anote el área de muestreo (dimensiones) en los formularios.
Paso 7: Limpieza.
Notes: Esta diapositiva presenta una visión general del proceso de recogida de muestras de polvo, que tiene siete pasos. Aquí se presenta cada uno de estos pasos y con más detalle, más adelante en esta capacitación.
Paso 1: Póngase cubrezapatos desechables y establezca el área de muestra. Delinee con cuidado el área que vaya a muestrear usando una plantilla o cinta adhesiva.
Paso 2: Prepare los tubos. Etiquete los tubos y colóquelos parcialmente abiertos cerca del lugar que vaya a muestrear.
Paso 3: Póngase guantes limpios. Póngase guantes limpios antes de recoger cada muestra. Esto ayuda a minimizar la contaminación.
Paso 4: Pase un paño por el área de muestreo. Pase un paño por toda el área designada con un paño desechable para la muestra. Doble el paño y colóquelo en el tubo apropiado.
Paso 5: Mida el área de muestreo. Mida el área muestreada.
Paso 6: Anote el área de muestreo en los formularios. Anote la medida en los formularios de recogida de muestras y de cadena de custodia.
Paso 7: Limpieza. Los materiales de muestreo deben limpiarse o quitarse del sitio porque pueden estar contaminados.
Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-14

## Slide 15: Paso 1: Póngase cubrezapatos desechables y establezca el área de muestreo
Póngase cubrezapatos.
Marque el área de muestreo con cinta adhesiva o una plantilla.
Las plantillas deben ser de material duradero.
  La muestra del piso mide generalmente 12” x 12”.
  Asegúrese de limpiar la plantilla con un paño nuevo.
También se puede usar cinta adhesiva para marcar el área de muestreo.
Coloque la cinta adhesiva de forma recta de modo que pueda medir con precisión el área de muestreo más adelante.
NO toque el área dentro del área de muestreo.
Notes: Paso 1: Póngase cubrezapatos desechables y establezca el área de muestreo
Lo siguiente describe cómo establecer el área de muestreo usando una plantilla. Siempre que sea posible, use una plantilla para evitar errores de medición. (*Asegúrese de limpiar la plantilla antes de seguir el protocolo de muestreo).
Las dimensiones de las plantillas variarán:
  La plantilla del piso debe tener una abertura de 144 pulgadas cuadradas o 1 pie cuadrado (12 pulgadas = 1 pie) o un área alternativa que tenga dimensiones conocidas de forma precisa. El pie cuadrado es la medición básica usada por la guía recomendada por la EPA para las pruebas de aprobación de polvo con plomo.
  La plantilla del antepecho o del canal interior de la ventana debe tener una abertura de al menos 16 pulgadas cuadradas (aproximadamente 2” x 8”). Los antepechos interiores pueden variar de ancho.
  Pegue con cinta adhesiva la plantilla a la superficie apropiada (piso, antepecho interior o canal interior) usando cinta adhesiva de enmascarar o para pintores. Tenga cuidado de no poner las manos en el área de muestreo, ya que esto podría quitar o añadir plomo y darle un resultado engañoso.
  Si usa cinta adhesiva, asegúrese de que se ponga de forma recta de modo que se pueda determinar un área precisa para el tamaño de la muestra. Es muy difícil medir el área si la cinta adhesiva no se pone formando un cuadrado o un rectángulo.
No toque ni altere la superficie dentro del área de la muestra medida. Esto puede quitar o añadir polvo con plomo y darle un resultado engañoso. (Usted medirá el área exacta de la superficie de la muestra después de recoger la muestra de polvo).
Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-15

## Slide 16: Colocación de la plantilla en el piso con cinta adhesiva
Notes: Aquí damos un ejemplo de cómo se establece el área de muestreo cuando tenga una plantilla. Observe cómo está adherida al piso.
*Asegúrese de limpiar plantillas reutilizables. Ponga cinta adhesiva en las esquinas a un ángulo de 45 grados en sentido opuesto a la esquina.
*Asegúrese de no tocar el interior del área de muestreo.
Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-16

## Slide 17: Marcado del área de muestreo con cinta adhesiva
Notes: Aquí damos un ejemplo de cómo usar cinta adhesiva para delinear el área de muestreo en un piso cuando no se disponga de plantilla. Asegúrese de que la cinta adhesiva se ponga perpendicular para garantizar que el área delineada sea tan parecida a un cuadrado perfecto como sea posible. Al hacer esto, se medirá el área de la muestra de forma más sencilla y precisa.
Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-17

## Slide 18: Colocación de cinta adhesiva en el antepecho de la ventana
Notes: Si no se dispone de una plantilla para un antepecho o canal, establezca el área de muestreo con cinta adhesiva para pintores. Ponga la cinta adhesiva perpendicular al borde del antepecho o canal. El área de muestreo se calculará después de tomar la muestra para no contaminar el área.
Si el antepecho o el canal no tienen cinta adhesiva, el ancho del área de muestreo varía de la parte delantera a la parte trasera cuando los extremos del antepecho o del canal no sean líneas rectas paralelas, de modo que el área de la muestra sea difícil de determinar.
Asegúrese de que el área de muestreo mida al menos 16 pulgadas cuadradas. Trate de tomar una muestra de al menos 8” de ancho del antepecho.
Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-18

## Slide 19: Paso 2: Prepare los tubos
Use tubos limpios de lados duros.
Asegúrese de que el tubo esté etiquetado con un número de identificación.
Anote el número de identificación en los formularios de recogida de muestras y de cadena de custodia.
Desenrosque parcialmente la tapa del tubo.
Coloque el tubo cerca del área de muestreo.
Notes: Paso 2: Prepare los tubos
Los tubos deben prepararse de modo que estén debidamente etiquetados y sean accesibles cuando estén listos para poner las muestras en ellos.
  Etiquete cada tubo con un número de identificación.
  Anote el número de identificación en los formularios de recogida de muestras y de cadena de custodia.
  Desenrosque parcialmente la tapa del tubo para asegurarse de que se pueda abrir fácilmente.
  Coloque el tubo cerca del área que vaya a muestrear. Esto evita la posible contaminación del paño y la pérdida de polvo muestreado entre el momento en que recoge la muestra y la coloca en el tubo.
  Tal vez sea útil organizar los tubos en un portatubos de ensayo portátil.
Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-19

## Slide 20: Paso 3: Póngase guantes limpios
Use guantes desechables.
Use guantes nuevos para cada muestra.
Después de ponerse los guantes, NO toque nada más antes de recoger el paño.
Notes: Paso 3: Póngase guantes limpios
Al llevar guantes limpios se evita la transferencia de polvo con plomo de las manos al paño.
  Use guantes desechables.
  Use guantes nuevos para cada muestra recogida.
  No se ponga los guantes hasta que esté listo para tomar la muestra. Puede contaminar los guantes si toca otras superficies, como al medir el área de muestreo.
  Después de ponerse los guantes, NO toque nada más antes de recoger el paño.
Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-20

## Slide 21: Paso 4: Pase un paño por las áreas de muestreo
Los procedimientos para tomar muestras de polvo usando un paño de pisos, antepecho de ventana y canales se indican en las diapositivas siguientes.
El procedimiento para muestrear pisos es diferente que el procedimiento para muestrear antepecho y canales de ventanas.
El Paso 4 de muestreo de polvo con plomo usando un paño se describe también en la Guía de campo del técnico de muestreo de polvo con plomo.
Notes: Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-21

## Slide 22: Paso 4: Pase un paño por el área de muestreo – Pisos
No toque otros objetos. Pueden contaminar el paño.
Haga fuerza sobre el paño (con los dedos, no con la palma de la mano) en una esquina superior del área de muestreo.
Haga tantos movimientos en “S” como sean necesarios de un lado a otro para pasar el paño por toda el área de muestreo. No se salga del límite exterior de la cinta adhesiva o plantilla.
Doble el paño por la mitad, manteniendo el lado sucio dentro, y repita el procedimiento para pasar el paño (movimiento en “S”). Doblar el paño con cuidado ayuda a prevenir la pérdida del polvo recogido.
Notes: Paso 4: Procedimiento de muestreo para pisos
  No toque otros objetos. Pueden contaminar el paño.
  Haga fuerza sobre el paño (con los dedos, no con la palma de la mano) en una esquina superior del área de muestreo.
  Haga tantos movimientos en “S” como sean necesarios de un lado a otro para pasar el paño por toda el área de muestreo. No se salga del límite exterior de la cinta adhesiva o plantilla.
  Doble el paño por la mitad, manteniendo el lado sucio dentro, y repita el procedimiento para pasar el paño (movimiento en “S”). Esto ayuda a prevenir la pérdida del polvo recogido.
Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-22

## Slide 23: Paso 4: Pase un paño por el área de muestreo – Pisos (cont.)
Doble otra vez el paño por la mitad, manteniendo todo el polvo en el paño, y repita una vez más el procedimiento para pasar el paño, concentrándose en recoger el polvo de las esquinas dentro del área de la superficie seleccionada.
Los paños se doblan para mantener el polvo recogido dentro del paño, evitar pérdidas de polvo y exponer una superficie limpia para pasar el paño a fin de efectuar una recogida adicional.
Notes: Paso 4: Procedimiento de muestreo para pisos
  Doble otra vez el paño por la mitad, manteniendo todo el polvo en el paño, y repita una vez más el procedimiento para pasar el paño, concentrándose en recoger el polvo de las esquinas dentro del área de la superficie seleccionada.
  Los paños se doblan para mantener el polvo recogido dentro del paño, evitar pérdidas de polvo y exponer una superficie limpia para pasar el paño a fin de efectuar una recogida adicional.
Los estudiantes deben consultar el Anexo 3-A: Formulario de recogida de muestras y el Anexo 3-B: Formulario de recogida de muestras completado. En el Anexo 3-D se puede encontrar una lista de comprobación de los pasos clave incluidos en la toma de una muestra de polvo: Lista de comprobación de paños de polvo con plomo y la Guía de campo para técnicos de muestreo de polvo.
Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-23

## Slide 24: Paso 4: Pase un paño por el área de muestreo – Pisos (cont.)
Doble nuevamente el paño con el lado de la muestra doblado hacia adentro, y ponga el paño doblado dentro del tubo de muestras. Evite el contacto con otras superficies.
Tape el recipiente. Deseche los guantes en una bolsa para basura.
Notes: Paso 4: Procedimiento de muestreo para pisos
  Doble nuevamente el paño con el lado de la muestra doblado hacia dentro, y ponga el paño doblado dentro del tubo de muestras. Evite el contacto con otras superficies. Los paños deben guardarse solamente en su recipiente original o en el tubo. No use bolsas plásticas ni otros objetos para guardar los paños. También se deben usar paños en blanco. A los paños en blanco se les debe asignar números y ubicaciones de muestras, de modo que en el laboratorio no se sepa que son paños en blanco. Solamente su copia del formulario de recogida de muestras debe identificar qué muestras son muestras en blanco.
  Tape el recipiente. Deseche los guantes en una bolsa para basura.
Los estudiantes deben consultar el Anexo 3-A: Formulario de recogida de muestras y el Anexo 3-B: Formulario de recogida de muestras completado. En el Anexo 3-D se puede encontrar una lista de comprobación de los pasos clave incluidos en la toma de una muestra de polvo: Lista de comprobación de paños de polvo con plomo y la Guía de campo para técnicos de muestreo de polvo.
Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-24

## Slide 25: Muestreo del piso
Notes: Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-25

## Slide 26: Muestreo del piso
Notes: Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-26

## Slide 27: Muestreo del piso
Notes: Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-27

## Slide 28: Paso 4: Pase un paño por el área de muestreo – antepechos y canales de ventanas
Muestreo de antepechos y canales de ventanas interiores:
  Mantenga los dedos juntos y planos contra la superficie;
  Pase un paño por la superficie una sola vez mientras ejerce una presión constante;
  Doble el paño por la mitad con el lado usado hacia adentro y pase el paño en ambos sentidos;
  Doble el paño por la mitad otra vez con el lado usado hacia adentro y concéntrese en las esquinas y bordes;
  Coloque el paño doblado en el tubo.
Notes: Consideraciones especiales para antepechos y canales de ventana
Los canales de ventana pueden contener peligros de plomo preexistentes en el polvo. Si es posible, las LDST deben indicar los requisitos de muestreo de canales de ventana con el renovador certificado antes de que empiece la renovación. Si las ventanas del área de trabajo permanecen cerradas y cubiertas con plástico durante la renovación, el muestreo de canales de ventana no será necesario.
Procedimiento de muestreo para antepechos y canales de ventana:
Al mantener los dedos juntos a lo largo contra la superficie seleccionada, pase un paño por la superficie medida en un sentido en una sola pasada. Ejerza presión con los dedos al pasar un paño por la superficie. Esto evitará la sobrecarga del paño en la primera pasada.
Doble el paño por la mitad con el lado de la muestra hacia dentro, y repita el procedimiento anterior de pasar el paño en ambos sentidos dentro de la superficie seleccionada en un lado del paño doblado.
Doble el paño por la mitad con el lado de la muestra hacia dentro, y repita una vez más el procedimiento para pasar el paño, concentrándose en recoger el polvo depositado de las esquinas dentro de la superficie seleccionada.
Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-28

## Slide 29: Paso 4: Pase un paño por el área de muestreo – Antepechos y canales de ventanas (cont.)
Muestreo de antepechos interiores y canales de ventanas interiores
  Tape el tubo;
  Etiquete el tubo debidamente;
  Mida y anote las dimensiones del área de muestreo seleccionada. Deseche los guantes en una bolsa para basura y después cierre la bolsa.
Notes: Consideraciones especiales para antepechos y canales interiores de ventana
Procedimiento de muestreo para antepechos y canales de ventana:
Doble nuevamente el paño con el lado de la muestra doblado hacia dentro, y ponga el paño doblado dentro del tubo de muestras y tápelo.
Etiquete el tubo con información suficiente para identificar exclusivamente la muestra.
Mida y anote las dimensiones del área de muestreo seleccionada (el área realmente limpiada durante la recogida de muestras). Deseche los guantes en una bolsa para basura.
Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-29

## Slide 30: Muestreo de un antepechos de ventana
Notes: Observe la forma en que el técnico de muestreo de polvo con plomo sujeta el paño y lo pasa por el antepecho de la ventana.
Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-30

## Slide 31: Muestreo de un canal de ventana
Notes: Este es un ejemplo de cómo tomar una muestra de un canal de ventana. El canal no tiene cinta adhesiva porque su área mide menos de 16 pulgadas, por lo que debe tomar una muestra de todo el canal y determinar su área. Mida con cuidado y hacia abajo hasta 1/8 de pulgada. Asegúrese de que el canal de la ventana se haya limpiado de forma adecuada antes del muestreo.
Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-31

## Slide 32: Paso 5: Mida el área de muestreo
Mida el ancho y la longitud (a menos que se haya usado la plantilla). El área debe medir al menos 16 pulgadas cuadradas (2 pulgadas por 8 pulgadas). Mida con una precisión de 1/8 pulg.
Mida el área exacta después de tomar la muestra:
  Longitud del antepecho o canal entre bordes interiores de la cinta adhesiva;
  Ponga cinta adhesiva a través del ancho del antepecho o canal (de adelante hacia atrás).
No quite la cinta adhesiva hasta después de que se hayan tomado las medidas.
Notes: Paso 5: Mida el área de muestreo
Si se usó una plantilla, anote las dimensiones de la plantilla en el formulario de recogida del laboratorio. Si no se usó una plantilla, se debe medir el área de muestreo.
  Mida la longitud y el ancho exactos del área de muestreo con una cinta de medir después de haber tomado la muestra de polvo. Esto le permite obtener una medición exacta sin contaminar el área de la muestra.
  Asegúrese de medir el área dentro de la cinta adhesiva, no fuera del límite externo
  Mida siempre hasta un octavo de pulgada (1/8”). La medición descuidada puede producir resultados inexactos.
Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-32

## Slide 33: Medición del antepecho de la ventana
Notes: Al terminar de pasar el paño, mida el área por la que se ha pasado el paño, a menos que haya usado una plantilla y conozca ya las dimensiones. Mida la longitud y el ancho del área por la que se ha pasado el paño.
Nota: La regla no tiene espacio adicional entre el lugar donde empiezan las mediciones y el borde de la regla.
Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-33

## Slide 34: Paso 6: Anote el área de muestreo en los formularios
Anote la medida en los formularios de recogida de muestras y de cadena de custodia del laboratorio.
Calcule el área marcada por la cinta adhesiva y anótela en los formularios de recogida de muestras y cadena de custodia del laboratorio.
En algunos casos, será necesario convertir las pulgadas en pies. Para facilitar estos cálculos, las medidas deben convertirse siempre de fracciones a decimales (por ejemplo, 0.5 en vez de 1/2).
Consulte con el laboratorio analítico en lo que se refiere a requisitos de anotación adicionales.
Notes: Vea el Anexo 3-A: Formulario de recogida de muestras y el Anexo 3-B: Formulario de recogida de muestras completado.
Los instructores deben sacar el Anexo 3-C: Hoja de trabajo para realizar cálculos matemáticos de fracciones a decimales y repaso con la clase. Tal vez sea muy útil hacer unos pocos cálculos para la clase.
Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-34

## Slide 35: Paso 7: Limpieza
Limpie la plantilla con un paño de muestreo limpio; coloque la plantilla en una bolsa plástica para guardar objetos.
Retire los materiales de la obra:
  Guantes, cinta adhesiva de pisos y ventanas, cubrezapatos usados;
  Ponga los artículos en una bolsa plástica, NO en los recipientes del cliente.
Limpie la ropa y quítese los cubrezapatos antes de salir del área de trabajo.
Límpiese la cara y las manos con agua jabonosa templada;
  Use paños sanitarios si no tiene acceso a agua templada jabonosa.
Notes: Paso 7: Limpieza
Los materiales de muestreo pueden estar contaminados y por lo tanto deben limpiarse o quitarse del sitio.
  Limpie la plantilla con un paño de muestreo limpio y colóquela en una bolsa plástica resellable para guardar objetos. Esto descontamina la plantilla entre usos y ayuda a evitar la contaminación cuando no se use. Deseche el paño en la bolsa para basura.
  Asegúrese de haber anotado el lugar y las dimensiones del área de la muestra antes de quitar la cinta adhesiva.
  Quítese los guantes, la cinta adhesiva y los cubrezapatos. Deséchelos en una bolsa para basura.
  Límpiese la cara y las manos con agua jabonosa templada. (Use paños sanitarios si no tiene acceso a agua templada jabonosa).
Consulte la Guía de campo para técnicos de muestreo de polvo y el Anexo 3-D: Lista de comprobación de paños de polvo con plomo, que resumen todos los pasos que se acaban de describir.
Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-35

## Slide 36: Actividad práctica: Probemos.
Ahora vamos a practicar cómo tomar muestras de polvo usando un paño.
Cada individuo debe demostrar pericia en esta tarea.
Siga las instrucciones de su instructor para tomar muestras.
Puede consultar su Guía de campo o el Anexo 3-D para obtener una lista de pasos clave.
Notes: Actividad: Tome muestras en una variedad de superficies – antepechos y canales de ventanas, y pisos.
Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-36

## Slide 37: Cómo evitar errores comunes
Estos errores comunes pueden dar resultados incorrectos:
  - Medición incorrecta;
  - Paño contaminado;
  - Guantes contaminados;
  - Área de muestreo alterada;
  - Anotación defectuosa.
Notes: Si el técnico de muestreo de polvo con plomo comete cualquiera de los siguientes errores comunes, el técnico podría obtener resultados incorrectos.
Medición incorrecta. Los pequeños errores al leer la cinta de medir pueden producir resultados engañosos. Un error de media pulgada puede marcar la diferencia entre pasar o no pasar las normas de EPA/HUD para polvo con plomo.
El paño está contaminado. Es importante que el paño esté limpio antes de recoger la muestra y que no pierda polvo antes de poner el paño en el tubo. Entre las fuentes comunes de contaminación se incluyen las siguientes:
  Contacto entre el paño y el piso o la ventana antes de ponerlo en el tubo.
  El paño se cae al piso antes de pasarlo y no se consigue uno nuevo.
  Los movimientos del paño se salen del contorno de la plantilla o área con cinta adhesiva, acumulando polvo o residuos adicionales.
  El paño se coloca en el piso o en el antepecho interior mientras se desenrosca la tapa del tubo, acumulando polvo.
Los guantes están contaminados. Los guantes pueden contaminar la muestra si no están limpios.
  Los guantes se ponen demasiado pronto y usted toca otras superficies.
  Los guantes no se cambian para cada muestra. Los guantes usados anteriormente pueden contener plomo
Área de muestreo alterada. La contaminación puede quitar o añadir polvo con plomo al área de muestreo antes de que pase un paño por el área. El técnico de muestreo de polvo con plomo debe seleccionar una nueva área de muestreo.
  Ponga la mano o la cinta de medir dentro del área de la muestra antes de pasar el paño.
  Ponga la mano dentro del área de la muestra mientras pone cinta adhesiva en el piso.
  Deslice la plantilla a través del área de muestreo a medida que la pega con cinta adhesiva.
  Use la plantilla que no se haya limpiado.
El área de la muestra se anota de forma incorrecta. Para evitar errores:
  Anote las mediciones para antepechos y canales interiores inmediatamente después de medir el área.
  Revise los formularios antes de enviarlos para verificar las mediciones.
Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-37

## Slide 38: ¿Cuál fue el resultado?
¿Le gustaría repasar y practicar nuevamente cualquiera de estos pasos?
¿Está listo para hacer esto por su cuenta?
Notes: Cuando termine el muestreo, hable de estos asuntos con el grupo grande.
Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-38

## Slide 39: Muestreo de polvo compuesto usando un paño
En el muestreo compuesto, se deben recoger muestras de componentes comunes en diferentes habitaciones y analizarse como si fueran una.
Puede recibir una solicitud para tomar una muestra compuesta durante las pruebas de aprobación de polvo con plomo.
Los laboratorios analíticos con frecuencia tienen dificultades para procesar muestras compuestas. Póngase en contacto con su laboratorio antes de tomar muestras compuestas.
Notes: La EPA permite muestras compuestas durante las pruebas de aprobación de polvo con plomo. Puede recibir una solicitud para tomar una muestra compuesta durante las pruebas de aprobación de polvo con plomo. El HUD se opone al muestreo compuesto para la aprobación. Los laboratorios analíticos con frecuencia tienen dificultades para procesar muestras compuestas. Póngase en contacto con su laboratorio antes de tomar muestras compuestas.
Una muestra compuesta es una muestra que contiene hasta cuatro paños de polvo en un recipiente. Cada paño se llama muestra secundaria.
Una muestra compuesta indica la cantidad promedio de polvo con plomo en todas las áreas de muestreo. Esto proporciona una medida de exposición promedio. Es necesario recoger muestras secundarias de áreas de igual tamaño para que los resultados sean un promedio.
A diferencia de las muestras de paños individuales, las muestras compuestas no definen el lugar del polvo con plomo, si existe. En vez de eso, simplemente identifican que existe polvo con plomo en algún lugar del área muestreada.
Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-39

## Slide 40: Reglas para una muestra compuesta
Mida la cantidad promedio de polvo con plomo en varias superficies (hasta 4) del mismo tipo:
  El recipiente de muestras contiene un máximo de 4 paños para el polvo;
  No use más de 4 paños;
  No mezcle muestras de distintos tipos de superficies;
Tome una muestra de áreas iguales con cada paño, y use plantillas donde sea posible.
Antepechos interiores o canales: use el antepecho o el canal más pequeño para fijar el área.
Notes: Asegúrese de que las áreas muestreadas de cada muestra secundaria sean del mismo tamaño. Si incluye paños con polvo recogido de áreas de tamaños variables, no podrá obtener una lectura exacta de los niveles promedio. Esto no debe ser un problema si se usan plantillas.
  Pisos. Use un área de muestreo de 12” x 12”. Use una plantilla o un contorno de cinta adhesiva.
  Antepechos y canales de ventana interiores. Identifique el antepecho y/o el canal de ventana interior más pequeño que piense muestrear. Mida la longitud y el ancho después de poner la plantilla o la cinta adhesiva y tome una muestra de polvo. Use estas mediciones para delinear la misma área de muestreo para todos los antepechos y/o canales interiores. Esto garantizará que todos los antepechos o canales interiores muestreados sean del mismo tamaño.
No combine muestras secundarias de distintas unidades. Una muestra compuesta solamente puede incluir paños de polvo de una sola unidad. No use más de cuatro paños en una muestra compuesta. Es difícil para los laboratorios analizar muestras compuestas que contengan más de cuatro paños. Compruebe que su laboratorio tenga experiencia en el análisis de paños compuestos.
Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-40

## Slide 41: Procedimientos de muestreo compuesto
Marque todas las áreas por donde pasar un paño para una muestra compuesta antes de recogerla.
Use un paño nuevo por cada muestra secundaria.
Siga los procedimientos de muestreo para paños individuales.
Use un formulario de cadena de custodia por cada muestra compuesta.
No es necesario cambiar de guantes entre muestras secundarias.
Notes: Siempre que sea posible, use una plantilla al recoger muestras compuestas. Si no se dispone de una plantilla, describa las áreas que piensa limpiar con un paño antes de recoger las muestras secundarias. Recuerde que el tamaño de la muestra debe ser igual para todas las muestras secundarias incluidas en una muestra compuesta.
Use un paño separado para cada muestra secundaria que se limpie.
Siga los procedimientos de muestreo para paños individuales.
Se puede usar un conjunto de guantes para todas las muestras secundarias en la muestra compuesta. No obstante, si el guante toca un área fuera del área de muestreo, póngase uno nuevo.
Después de pasar un paño por cada área de muestras secundarias, coloque con cuidado el paño en el tubo.
Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-41

## Slide 42: Higiene apropiada después de completar un trabajo de muestreo
Lavado de manos.
Lavado de la cara.
Revise la ropa y los zapatos (especialmente suelas) antes de salir de la obra.
Notes: Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-42

## Slide 43: Resumen
Planificación de ubicaciones de muestreo y artículos
Dónde y cuándo tomar muestras de polvo usando un paño.
Pasos para tomar una muestra de polvo usando un paño.
Muestreo de una sola superficie y compuesto.
Limpie después del muestreo.
Notes: Capítulo 3: Muestreo de polvo con plomo usando un paño
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
3-43