## Slide 1: Capítulo 4 Selección de un laboratorio e interpretación de los resultados
Preparado por la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. y el Departamento de Vivienda y Urbanismo de EE.UU.
Notes: Capítulo 4: Selección de un laboratorio e interpretación de los resultados
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
4-1

## Slide 2: Objetivos
Seleccione un laboratorio reconocido por la EPA.
Mantener una cadena de custodia.
Revisar e interpretar resultados de laboratorio.
Notes: Capítulo 4: Selección de un laboratorio e interpretación de los resultados
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
4-2
Después de efectuar un muestreo de polvo con plomo usando un paño, tendrá que enviar las muestras a un laboratorio para su análisis e interpretar los resultados del laboratorio para determinar las concentraciones de polvo con plomo en una unidad. Este capítulo describe los pasos que tendrá que efectuar.
Al final de este capítulo, podrá hacer lo siguiente:
  Seleccionar un laboratorio reconocido por la EPA y explicar por qué es importante una selección apropiada
  Una lista de los pasos importantes para asegurarse de que las muestras no se manipulen indebidamente ni se pierdan, manteniendo una cadena de custodia
  Repasar e interpretar los resultados del laboratorio.

## Slide 3: Selección de un laboratorio
Envíe muestras a un laboratorio reconocido por el Programa Nacional de Acreditación de Laboratorios para Plomo (NLLAP) de la EPA.
Para localizar un laboratorio:
  Llame al Centro de Información Nacional sobre el Plomo (NLIC) al 1-800-424-LEAD;
  Visite el sitio Web de la EPA en www.epa.gov/lead/pubs/nllap.htm.
Vea la hoja de datos “Selección de un laboratorio sobre el análisis del plomo” al final de este capítulo.
Notes: Capítulo 4: Selección de un laboratorio e interpretación de los resultados
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
4-3
Se deben enviar todas las muestras a un laboratorio reconocido por el Programa Nacional de Acreditación de Laboratorios sobre Plomo (NLLAP) de la EPA para ser expertos en el análisis de plomo en el polvo.
  El NLLAP proporciona al público una lista de laboratorios reconocidos para analizar plomo en muestras de polvo. Puede ponerse en contacto con el Centro de distribución de información del Centro Nacional de Información sobre el Plomo (NLIC) llamando al 1-800-424-LEAD, o visitar el sitio Web de la EPA en www.epa.gov/lead/pubs/nllap.htm para obtener una lista actualizada de laboratorios reconocidos por la NLLAP. Un boletín técnico titulado Selección de un laboratorio para un análisis de plomo: El NLLAP de la EPA, EPA 747-G-99-002, abril de 1999, está también en el sitio Web de la EPA.
  Para que un laboratorio sea reconocido por EPA-NLLAP, debe participar en el Programa de Pruebas Analíticas Expertas del Plomo Ambiental (ELPAT) y someterse a una auditoría de sistemas de calidad, entre otras una evaluación en el lugar realizada por una organización de acreditación fuera del laboratorio que participe en el NLLAP, como la Asociación de Higiene Industrial de EE.UU.
Es importante reconocer que no todos los laboratorios reconocidos satisfarán sus necesidades. Tomarse el tiempo para seleccionar un buen laboratorio le ahorrará tiempo y esfuerzo a largo plazo. Saber los costos asociados con los artículos de laboratorio y el análisis también le ayudará a calcular las cuotas que debe cobrar a los clientes. Incluso si su compañía ha seleccionado un laboratorio con el que debe trabajar, se recomienda hacer unas cuantas preguntas sencillas y directas para que pueda averiguar si el laboratorio cumple con algunos criterios de calidad básicos.
Consulte el Anexo 4-A: Preguntas que se deben hacer al laboratorio

## Slide 4: Preguntas que se deben hacer al laboratorio
Indique al laboratorio que recogerá muestras de polvo con plomo usando un paño.
Pregunte:
  ¿Está reconocido el laboratorio para analizar la presencia de plomo en el polvo según el NLLAP?
  ¿Se proporcionarán materiales de muestreo?
  ¿Cuál es el tiempo que se tarda en hacer un análisis de muestras?
  ¿Puede el laboratorio analizar muestras compuestas? (Si el cliente desea muestras compuestas)
  ¿Cuál es el costo por muestra?
Notes: Capítulo 4: Selección de un laboratorio e interpretación de los resultados
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
4-4
Repase el Anexo 4-A: Preguntas que se deben hacer al laboratorio.

## Slide 5: Control de calidad en el campo
Envíe paños con muestras en blanco.
Se puede usar un muestreo duplicado o de conjunto para comprobar la uniformidad del laboratorio.
Repase todos sus formularios de recogida de muestras y cadena de custodia.
Repase con cuidado todos los resultados de laboratorio.
Notes: Capítulo 4: Selección de un laboratorio e interpretación de los resultados
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
4-5
Las pruebas y el análisis de aprobación de polvo con plomo requieren mucho cuidado y precisión por parte de usted y del laboratorio. Siga los pasos de arriba para ayudar a controlar la calidad de los resultados del laboratorio. Cada uno de los pasos se trata con detalles adicionales en las diapositivas siguientes.

## Slide 6: Repase su formulario de recogida de muestras
Confirme que toda la información sea anotada de forma clara y correcta:
  Números de muestreo;
  Ubicaciones de muestreo;
  Dimensiones de muestreo;
Guarde una copia para sus registros y anote las muestras en blanco.
Notes: Capítulo 4: Selección de un laboratorio e interpretación de los resultados
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
4-6
En el Capítulo 3, describimos cómo anotar muestras de información en el formulario de recogida de muestras de forma clara y precisa. Antes de enviar las muestras al laboratorio, debe revisar su formulario de recogida de muestras para confirmar que toda la información siguiente se anota de forma clara y correcta.
  Números de las muestras- Las muestras deben numerarse en secuencia, en el orden en que se tomaron. (Esta información debe incluirse de forma precisa en el formulario de la cadena de custodia del laboratorio).
  Ubicaciones de las muestras - Éstas deben ser precisas. Por ejemplo, “ventana izquierda en la pared posterior del dormitorio principal” es mejor que “ventana del dormitorio”
  .Dimensiones de las muestras de polvo usando un paño - Según se trató en el Capítulo 3, estas dimensiones son muy importantes y deben anotarse con una precisión de 1/8 de pulgada.
Después de completar el formulario, es esencial que guarde una copia de sus registros y que anote los números de identificación de sus muestras en blanco.

## Slide 7: Cadena de custodia
Es un registro de cada persona que manipule la muestra desde el momento en que se recogió hasta que se envió al laboratorio.
El técnico de muestreo de polvo con plomo es responsable de mantener una cadena de custodia hasta que transfiera la custodia de las muestras.
Incluya información en el formulario de muestreo.
Se indica una muestra del formulario de Cadena de custodia en la página siguiente, y como anexo de este capítulo.
Notes: Capítulo 4: Selección de un laboratorio e interpretación de los resultados
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
4-7
Es importante que las muestras no se pierdan antes o durante el proceso de análisis. Para hacer el seguimiento del recorrido de la muestra, debe establecer una “cadena de custodia”. Esto significa simplemente que todas las personas que manipulen la muestra deben firmar y fechar un formulario.
¿Quién figura en la cadena de custodia? Entre las personas de la cadena de custodia se pueden incluir las siguientes:
  Técnico de muestreo de polvo con plomo
  Supervisor técnico
  Persona que empaca las muestras para su envío
  Persona que recoge y envía las muestras
  Persona que recibe el envío en el laboratorio
Mantenimiento de la cadena de custodia - Asegúrese de que la cadena de custodia se mantenga desde el momento en que tome las muestras hasta que se transfiera la custodia de las muestras.
  Se puede incluir espacio para documentar la cadena de custodia como parte del formulario de recogida de muestras o puede usar un formulario separado. Debe haber espacio suficiente para que cada individuo que manipule la muestra pueda firmar y fechar el formulario – 5 a 7 líneas deben ser suficientes.
  También debe guardar una copia de cualquier formulario de envío o correo que documente cuándo se enviaron las muestras al laboratorio.
  Debe enviar el paquete con la confirmación de entrega y solicitar el recibo de la confirmación de llegada, o el registro de envío equivalente.

## Slide 8
Notes: Este formulario aparece al final de este capítulo.
Capítulo 4: Selección de un laboratorio e interpretación de los resultados
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
4-8

## Slide 9: Evaluación de los resultados del laboratorio para muestras individuales
Compruebe las unidades apropiadas (g/pie2).
Compare los resultados con los estándares de aprobación de la EPA y del HUD sobre polvo con plomo:
  Pisos < 10 µg/pie2 pasa;
  Antepecho < 100 µg/pie2 pasa;
  Canales < 400 µg/pie2 pasa;
Notes: Capítulo 4: Selección de un laboratorio e interpretación de los resultados
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
4-9
Cuando reciba los resultados de laboratorio, debe interpretarlos para determinar si pasan o no pasan la aprobación. Esta sección describe los peligros del polvo con plomo y el proceso usado para evaluar los resultados de las muestras. Específicamente, tendrá que evaluar los resultados del laboratorio, convirtiéndolos si es necesario, y comparándolos con los estándares federales o estatales.
Para evaluar los resultados del laboratorio, tal vez necesite los pasos indicados abajo.. Estos pasos deben implementarse de la forma siguiente:
  Paso 1: Compruebe las unidades. Si no se reportan los resultados en µg/pie2, use la tabla de conversión (vea Anexo 4-C: Hoja de trabajo para efectuar conversiones matemáticas para muestras de polvo).
  Paso 2: Compare los resultados con los estándares de aprobación de la EPA sobre polvo con plomo: Una vez que haya hecho la conversión necesaria, podrá comparar los resultados del laboratorio con el estándar de aprobación apropiado de la EPA para polvo con plomo. Se han desarrollado las normas de aprobación de la EPA para polvo con plomo en pisos, alféizares interiores y canales de ventanas. Es importante reconocer que las concentraciones para el polvo con plomo son diferentes para cada una de estas tres superficies. Si los resultados de las pruebas son mayores o iguales que los estándares, la unidad, la obra o el área común representada por la muestra no pasa la prueba de aprobación del polvo.

## Slide 10: Actividad: Interpretación de los resultados de laboratorio
Pase al Anexo 4-D.
Responda a las preguntas.
Esté preparado para explicar sus respuestas.
Notes: Capítulo 4: Selección de un laboratorio e interpretación de los resultados
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
4-10

## Slide 11: Evaluación de los resultados del laboratorio para muestras compuestas
Ubicación | 2 muestras secundarias | 3 muestras secundarias | 4 muestras secundarias
Pisos | 10 μg/pie2 | 7 μg/pie2 | 5 μg/pie2
Antepechos | 100 μg/pie2 | 67 μg/pie2 | 50 μg/pie2
Canales | 400 μg/pie2 | 267 μg/pie2 | 200 μg/pie2
Notes: Capítulo 4: Selección de un laboratorio e interpretación de los resultados
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
4-11
Las muestras compuestas determinan el promedio de concentraciones de plomo en el polvo en las superficies que forman la muestra compuesta.
Para minimizar la probabilidad de que cualquier superficie individual incluida en la muestra compuesta no pase la aprobación, las muestras compuestas que contienen más de dos muestras secundarias se comparan con los estándares más estrictos que las muestras de una superficie individual.

## Slide 12: Cómo evitar errores comunes
Confundir el peso (masa) con la carga de superficie usando unidades incorrectas (g en vez de g/pie2).
No enviar muestras en blanco;
  Etiquetar o anotar las muestras en blanco en el registro de muestras como muestras en blanco.
No mantener una cadena de custodia.
Notes: Capítulo 4: Selección de un laboratorio e interpretación de los resultados
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
4-12
Arriba se indican los errores más comunes que podría cometer mientras efectúa cualquiera de las actividades indicadas en la diapositiva anterior.
  Confusión con las unidades. Un error común es no entender las unidades de medida proporcionadas en el reporte del laboratorio. Cuando los resultados vienen del laboratorio, compruebe si se dan en µg o µg/pie2. Si se dan en µg, debe convertirlos en µg/pie2 antes de anotarlos en su reporte e interpretar los resultados. Hable con su laboratorio sobre cómo se reportan los resultados.
  De no enviar muestras en blanco. Otro error común es no enviar muestras en blanco. Sin este mecanismo, no hay forma de verificar si los resultados del laboratorio estaban sin contaminar, o si usó buenas técnicas de muestreo. Envíe una muestra en blanco por cada unidad muestreada.
  De no mantener la cadena de custodia. Éste es su único mecanismo para seguir la muestra. Se debe efectuar el mantenimiento del formulario de la cadena de custodia desde el momento en que se toma la muestra de polvo usando un paño hasta que se transfiera la custodia. Se recomienda tomar muestras repetidas si no se efectúa el mantenimiento de este documento.

## Slide 13: Resumen
Seleccione un laboratorio reconocido por la EPA;
  Llame al 1-800-424-LEAD.
  Visite www.epa.gov/lead/pubs/nllap.htm
  Asegúrese de que el laboratorio esté reconocido por la EPA para el análisis de plomo en el polvo.
Efectúe el mantenimiento de una cadena de custodia.
Interprete los resultados del laboratorio.
Notes: Capítulo 4: Selección de un laboratorio e interpretación de los resultados
Curso de capacitación para técnicos de muestreo de polvo con plomo
4-13