## Slide 1: Capítulo 1 Introducción
Notes: Bienvenidos al Curso de Capacitación de Técnicos de Muestreo de Polvo con Plomo.
1-<number>

## Slide 2: Objetivos del curso
Entender lo que es una prueba de aprobación de polvo con plomo.
Identificar los pasos en las pruebas de aprobación del polvo con plomo.
Aprender a hacer lo siguiente:
  Llevar a cabo una inspección visual
  Recoger muestras de polvo con plomo
  Interpretar resultados
  Redactar un reporte
  Explicar los resultados al cliente
Notes: La EPA ha proporcionado este plan de estudios modelo para enseñar a los individuos cómo llevar a cabo las pruebas de aprobación de polvo con plomo después de las actividades de renovación.
Las pruebas de aprobación de polvo con plomo se realizan a menudo para averiguar si queda polvo de plomo después de las tareas de renovación, reparación o pintura. La LSHR de la HUD lo requiere para la mayoría de las renovaciones. Al final del curso, los estudiantes podrán realizar las acciones indicadas arriba.
1-<number>

## Slide 3: Generalidades de los materiales de los estudiantes
Manual del alumno.
Anexos.
Apéndices.
Guía práctica de campo para el técnico de muestreo de polvo con plomo
Notes: Los materiales del estudiante incluyen un manual del estudiante, anexos, apéndices y un ejemplar de la Guía práctica para el técnico en muestreo de polvo con plomo.
  El manual del estudiante contiene copias de las diapositivas que utiliza el instructor durante el curso.
  Los anexos y apéndices proporcionan resúmenes importantes, listas de comprobación, tablas y herramientas que se pueden usar.
  La Guía práctica para el técnico en muestreo de polvo con plomo describe los puntos y procedimientos clave en una herramienta de referencia fácil de leer que puede llevarse consigo en el trabajo.
1-<number>

## Slide 4: Riesgos del plomo para la salud
En niños:
  Daña el cerebro y el sistema nervioso central; puede provocar problemas de desarrollo y comportamiento.
En mujeres embarazadas:
  Daños al feto.
En trabajadores:
  Presión arterial elevada;
  Pérdida del impulso o capacidad sexual;
  Fatiga física.
Notes: Los niños menores de 6 años son los que corren más riesgo debido a pequeñas cantidades de plomo.
Los niños corren un riesgo mayor que los adultos. Durante las actividades de juego normales y frecuentes, o cuando se llevan las manos a la boca, los niños pueden ingerir o inhalar polvo con plomo de las manos, juguetes, alimentos u otros objetos.
En los niños, el plomo puede provocar lo siguiente:
  Daños en el sistema nervioso y renal.
  Disminución de la inteligencia, trastorno por déficit de atención y discapacidades de aprendizaje.
  Problemas del habla, lenguaje y comportamiento.
Entre los adultos, las mujeres embarazadas corren un riesgo especial debido a la exposición al plomo.
El plomo pasa de la madre al feto y puede provocar lo siguiente:
  Abortos espontáneos
  Nacimientos prematuros
  Daños cerebrales
  Bajo peso al nacer
Entre los efectos del plomo en la salud de los adultos se incluyen los siguientes:
  Presión arterial elevada
  Problemas de fertilidad en hombres y mujeres
  Problemas digestivos
  Trastornos nerviosos
  Problemas de memoria y concentración
  Trastornos sexuales
  Dolores musculares o de articulaciones
1-<number>

## Slide 5: ¿Por qué el polvo y los escombros constituyen un problema?
Las actividades de renovación que alteran la pintura a base de plomo generan polvo y escombros.
Las cantidades muy pequeñas de polvo contaminado con plomo pueden envenenar a los niños.
Los adultos pueden ingerir o respirar polvo con plomo durante las actividades laborales.
Los trabajadores pueden llevar polvo contaminado con plomo a sus hogares y envenenar a sus familias.
Notes: El polvo y los escombros producto de trabajos de renovación, reparación y pintura en viviendas e instalaciones habitadas por niños construidas antes de 1978 pueden contener plomo.
La pintura previa a 1978 puede contener plomo.
Las actividades de renovación comunes como lijado, raspado, corte y demolición pueden producir polvo y cáscaras con plomo peligrosos al alterarse la pintura a base de plomo.
Algunas tareas, como el lijado eléctrico, las quemaduras con soplete y el uso de pistolas de aire caliente a más de 1100 grados Fahrenheit, producen grandes cantidades de polvo muy fino que es muy difícil de limpiar.
Las cantidades pequeñas de polvo contaminado con plomo pueden envenenar a niños y adultos.
Una pequeña cantidad de plomo puede ser sumamente dañina.
Por lo general, las partículas de polvo con plomo son tan pequeñas que no las puede ver, no obstante puede respirarlas o ingerirlas. Estas partículas de plomo más pequeñas, ya sean inhaladas o ingeridas, son absorbidas por el cuerpo con mayor facilidad que las partículas más grandes y, por tanto, pueden producir envenenamiento más fácilmente.
Los niños, residentes y trabajadores pueden respirar o ingerir polvo con plomo.
Los niños pueden ingerir o inhalar el polvo en sus manos, juguetes, alimentos u otros objetos, durante las actividades normales cuando se llevan las manos a la boca. También pueden ingerir cáscaras de pintura.
Los adultos pueden ingerir o respirar polvo durante las actividades laborales.
  Se genera polvo cuando los trabajadores desempeñan actividades tales como raspado y lijado con la mano, o utilizan una lijadora eléctrica o una herramienta para rectificar. El polvo se mezcla con el aire que respiran.
  Si los trabajadores comen, beben, fuman o colocan cualquier cosa en la boca sin lavarse las manos primero, puede que ingieran el polvo con plomo presente.
1-<number>

## Slide 6: Regulaciones para tratar los peligros del plomo en la vivienda
Para tratar del asunto de los peligros del plomo en la vivienda, la EPA y el HUD han publicado varias regulaciones.
La EPA supervisa actualmente la capacitación y la certificación de contratistas de reducción, inspectores y evaluadores de riesgos.
La Regla de Prácticas Seguras para Trabajar con el Plomo (LSHR) del HUD trata sobre los peligros del plomo en viviendas de propiedad federal y que reciben ayuda federal.
En abril de 2008, la EPA emitió la Regla de Renovación, Reparación y Pintura (RRP) para tratar los peligros creados por el plomo durante la renovación.
Notes: 1-<number>

## Slide 7: Generalidades de los cursos de evaluación de peligro con el plomo
Técnico de muestreo de polvo con plomo.
Inspector de pintura a base de plomo.
Evaluador de riesgos:
  Las tres disciplinas pueden llevar a cabo pruebas de aprobación de polvo después de un proyecto de RRP.
Notes: Hay tres cursos para profesionales que deseen recibir un certificado para efectuar evaluaciones para polvo con plomo, peligros de plomo y/o una pintura a base de plomo:
  Técnico de muestreo de polvo con plomo: Este curso de capacitación de 8 horas enseña a convertirse en un técnico de muestreo de polvo con plomo. Aprenderá a efectuar una inspección visual, recoger muestras de polvo, interpretar resultados y escribir un informe de prueba de aprobación de polvo con plomo.
  Inspector de pintura a base de plomo: Para convertirse en un inspector certificado de pintura a base de plomo, debe hacer un curso de capacitación de 24 horas. En el curso del inspector de pintura a base de plomo, aprenderá las destrezas y los protocolos para llevar a cabo una inspección de pintura. Una inspección de pintura a base de plomo es una investigación de superficie en superficie para localizar toda la pintura a base de plomo en una propiedad. Hablaremos más de lo que es una inspección de pintura en el capítulo siguiente.
  Evaluador de riesgos: Para convertirse en un evaluador de riesgos certificado, debe completar con éxito un curso de inspector de pintura a base de plomo más un curso adicional de evaluador de riesgos de 16 horas. En el curso de evaluador de riesgos, aprenderá las destrezas y los protocolos necesarios para efectuar evaluaciones de riesgo. Una evaluación de riesgo es una investigación en el lugar para identificar todos los peligros de pintura a base de plomo en una propiedad.
Hoy está haciendo el Curso de Capacitación de LDST.
Consulte el Anexo 1-A: Comparación de profesionales de evaluación de plomo para obtener información adicional.
1-<number>

## Slide 8: Técnico de muestreo de polvo con plomo
La regla RRP de la EPA también estableció la disciplina del técnico de muestreo de polvo con plomo.
Para trabajar como un técnico de muestreo de polvo, el individuo debe completar con éxito este curso de capacitación. El certificado de terminación del curso servirá como su certificación.
Se usan técnicos de muestreo de polvo tanto en las regulaciones de la EPA como del HUD.
Notes: 1-<number>

## Slide 9: Un técnico de muestreo de polvo con plomo puede...
Efectuar pruebas de aprobación de polvo con plomo después de la renovación según la regla RRP de la EPA;
Efectuar un examen de aprobación después de las actividades de reducción de peligros o mantenimiento en la mayoría de las propiedades cubiertas por las Prácticas Seguras para trabajar con el plomo (LSHR) del HUD.
No se le permite...
Efectuar una aprobación después de una reducción del plomo;
Muestra de pintura para averiguar el contenido de plomo;
Muestra de suelo para averiguar la presencia de plomo.
Notes: Un técnico de muestreo de polvo con plomo puede realizar pruebas de aprobación de polvo con plomo, pero no si está relacionado con una reducción de plomo.
La finalidad de las pruebas de aprobación de polvo con plomo después de actividades de renovación, reparación o pintura que alteran la pintura a base de plomo consiste en determinar si un área de trabajo es segura para volver a ocuparse. Estas actividades pueden producir polvo con plomo, por lo que la limpieza apropiada es crítica.
Mientras que los técnicos de muestreo de polvo con plomo pueden llevar a cabo pruebas de aprobación de polvo con plomo después de la renovación, no tienen permiso para llevar a cabo una aprobación después de la reducción de plomo. La aprobación después de la reducción debe ser hecha por un evaluador de riesgos certificado o un inspector de pintura a base de plomo.
Los proyectos de reducción de plomo están diseñados para retirar o eliminar permanentemente pintura a base de plomo y peligros de pintura a base de plomo.
La reducción de plomo no incluye renovaciones, remodelaciones, jardinería u otras actividades que no tengan como fin la eliminación permanente de los peligros de la pintura a base de plomo, sino que pretenden reparar, restaurar o remodelar una estructura o vivienda específica, incluso si de manera imprevista producen una reducción o la eliminación de los peligros de la pintura a base de plomo.
Así pues, si un trabajo de renovación incluye reducción de plomo, el técnico de muestreo de polvo con plomo no puede efectuar pruebas de aprobación de polvo con plomo en la parte de reducción de plomo del trabajo. Asegúrese de entender qué tipo de trabajo se hizo antes de llevar a cabo pruebas de aprobación de polvo con plomo.
Además, un técnico de muestreo de polvo con plomo no está capacitado para probar el contenido de plomo en la pintura. El muestreo de pintura debe ser efectuado por un inspector de pintura a base de plomo, evaluador de riesgos o renovador certificado.
Por último, un técnico de muestreo de polvo con plomo no está capacitado para muestrear suelo. El muestreo de suelo debe ser efectuado por un inspector de pintura a base de plomo o un evaluador de riesgos.
Nota del HUD: El HUD no permite que los técnicos de muestreo trabajen en proyectos de reducción de plomo. El HUD requiere también que un asesor de riesgos certificado o un inspector certificado de pintura a base de plomo apruebe el trabajo del técnico de muestreo de aprobación y firme el informe de aprobación. Los técnicos de muestreo pueden trabajar en propiedades unifamiliares o unidades de vivienda especificadas individualmente y áreas comunes relacionadas en una propiedad de unidades múltiples según las instrucciones de un evaluador de riesgos certificado o un inspector certificado de pintura a base de plomo, pero no pueden seleccionar unidades de vivienda o áreas comunes para las pruebas.
1-<number>

## Slide 10: Regla RRP de la EPA
Las actividades de renovación comunes como lijado, corte y demolición pueden crear polvo y cáscaras con plomo peligrosos al alterarse la pintura a base de plomo.
El 22 de abril, la EPA emitió una regla que requiere el uso de prácticas seguras para trabajar con el plomo y otras acciones con el fin de impedir el envenenamiento con plomo.
A partir del 22 de abril de 2010, todos los contratistas que efectúen trabajos de renovación y todos los técnicos de muestreo de polvo deben estar capacitados y certificados.
Notes: A partir del 22 de abril de 2010, los contratistas que efectúen proyectos de RRP que alteren pintura a base de plomo en casas, guarderías y escuelas construidas antes de 1978 deben estar certificados y seguir prácticas laborales específicas para impedir la contaminación con plomo.
1-<number>

## Slide 11: Regla RRP de la EPA (cont.)
Después de completar la actividad de renovación, la Regla RRP requiere una de estas dos cosas:
  verificación de limpieza por parte de un renovador certificado, o
  pruebas de aprobación de polvo con plomo por parte de un técnico de muestreo de polvo con plomo, inspector de pintura a base de plomo o evaluador de riesgos certificados.
No es necesario hacer la “verificación de limpieza” si las pruebas de aprobación de polvo con plomo y la obtención de la aprobación son requeridas por:
  el contrato entre el renovador y el propietario, u
  otra ley federal, estatal o local.
Notes: El proceso de verificación de limpieza incluye una inspección visual del área de trabajo, seguida por la limpieza de antepechos de ventanas, pisos y mostradores con paños de limpieza mojados desechables y la comparación de los paños con una tarjeta de verificación de limpieza.
Un renovador certificado debe realizar la verificación de limpieza; no puede ser efectuada por el técnico de muestreo de polvo con plomo y no se permiten técnicos de muestreo para efectuar la aprobación de proyectos de reducción de plomo o en partes de reducción de plomo de proyectos de renovación.
Vea en el Apéndice A una porción de la regla final de RRP de la EPA.
Nota del HUD: El HUD no permite que los técnicos de muestreo trabajen en proyectos de reducción de plomo. El HUD requiere también que un asesor de riesgos certificado o un inspector certificado de pintura a base de plomo apruebe el trabajo del técnico de muestreo de aprobación y firme el informe de aprobación. Los técnicos de muestreo pueden trabajar en propiedades unifamiliares o unidades de vivienda especificadas individualmente y áreas comunes relacionadas en una propiedad de unidades múltiples según las instrucciones de un evaluador de riesgos certificado o un inspector certificado de pintura a base de plomo, pero no pueden seleccionar unidades de vivienda o áreas comunes para las pruebas
1-<number>

## Slide 12: Regla RRP de la EPA (cont.)
Usted debe ser un técnico de muestreo de polvo con plomo certificado para efectuar pruebas de aprobación después de la renovación según la regla RRP de la EPA.
Los técnicos de muestreo de polvo con plomo certificados deben realizar un curso de perfeccionamiento dentro de los 5 años de su certificación previa.
La terminación con éxito de este curso concluye el proceso de certificación.
Será certificado por la EPA, o si son un programa autorizado, por el estado, la tribu indígena o el territorio en que trabaje.
Notes: Para llevar a cabo un examen de aprobación de renovación posterior, el individuo debe ser un técnico de muestreo de polvo con plomo certificado, inspector de pintura de base de plomo o evaluador de riesgos.
La certificación de LDST de la EPA permite al individuo certificado realizar pruebas de aprobación de polvo con plomo de renovación posterior en viviendas residenciales e instalaciones ocupadas por niños. Los técnicos de muestreo de polvo con plomo certificados no pueden llevar a cabo pruebas de aprobación posteriores a la reducción.
Cuando vayan a la obra, los técnicos de muestreo de polvo con plomo deben tener una copia de su certificado inicial de terminación del curso y el certificado de terminación del curso de capacitación de repaso más reciente.
1-<number>

## Slide 13: Regla RRP de la EPA (cont.)
Antes de efectuar un muestreo de aprobación de polvo después de una renovación, es necesario que se efectúe una inspección visual del polvo y los escombros del área de trabajo.
Los resultados de las pruebas de aprobación de polvo deben interpretarse según los estándares de aprobación de la EPA y del HUD y ser proporcionados al cliente.
Todas las superficies representadas por una prueba de aprobación fallada deben volver a limpiarse y probarse hasta que se logre el nivel de aprobación.
Notes: Más adelante se debatirán todos estos temas en el curso.
1-<number>

## Slide 14: Regla de Prácticas Seguras para trabajar con el Plomo (LSHR) del HUD
El HUD requiere pruebas de aprobación en todos los trabajos con excepción de los pequeños trabajos de renovación o mantenimiento.
La aprobación debe ser realizada por un examinador de aprobación que sea independiente de los que efectúan el trabajo (tercera parte).
Esta aprobación debe ser realizada por un inspector de pintura a base de plomo, un evaluador de riesgos o un técnico de muestreo certificados.
El HUD requiere una inspección visual (evaluación), muestreo de polvo, análisis de laboratorio y presentación de un reporte de aprobación.
Notes: La LSHR del HUD requiere que los peligros del plomo se corrijan en viviendas objetivo que reciban asistencia federal de vivienda o se vendan. También requiere muestreo de polvo de aprobación como parte de rutina de cada actividad, a menos que se alteren cantidades muy pequeñas de pintura.
1-<number>

## Slide 15: LSHR del HUD (cont.)
La aprobación del HUD por lo general cubre una unidad de vivienda completa, áreas comunes y exteriores.
Se permite la aprobación solamente en la obra en ciertos trabajos de renovación o mantenimiento:
  Para el mantenimiento continuo de la pintura a base de plomo;
  Ayuda de rehabilitación de hasta $5,000 por unidad.
El reporte de aprobación debe incluir detalles específicos de la propiedad, resultados de la inspección visual, información del laboratorio, fechas, descripción escrita del trabajo realizado y resultados de las pruebas de polvo.
Notes: La aprobación debe ser para toda la unidad a menos que la obra haya sido debidamente contenida o la LSHR permita específicamente la aprobación en la obra solamente. La LSHR permite la aprobación de la obra solamente para unidades que reciban la asistencia de rehabilitación de hasta $5,000 inclusive para actividades de mantenimiento en curso de pintura a base de plomo.
En capítulos posteriores se debatirán los requisitos de muestreo.
1-<number>

## Slide 16: LSHR del HUD (cont.)
Use estándares de aprobación de la EPA y del HUD para interpretar los resultados de muestreo de polvo.
El HUD requiere que todas las superficies representadas por una prueba de aprobación fallida deben volver a limpiarse y probarse hasta que se logre el nivel de aprobación.
Si el área de trabajo no pasa la inspección visual, el técnico de muestreo debe detenerse y pedir al renovador que vuelva a limpiar.
A continuación el técnico de muestreo debe volver a inspeccionar antes de las pruebas de polvo.
Notes: Más adelante se proporcionan detalles sobre estos temas.
1-<number>