## Slide 1: ¿Qué es el plomo? ¿Dónde se encuentra?
Capítulo 1
Mitigación del Plomo: Un Curso para Trabajadores
Notes: Diapositiva 1.
Dirija a los estudiantes al capítulo uno de sus cuadernos.

## Slide 2: Objetivos de Aprendizaje
2
En esta sección usted aprenderá:
  Qué es el plomo
  Por qué se ha utilizado el plomo
  Dónde se encuentra plomo hoy día
  Cómo puede exponerse usted al plomo
  Consideraciones sobre el problema de las pinturas con base de plomo en los E.U.
Notes: Diapositiva 2.
Discuta cuales aspectos en cada uno de los objetivos son importantes que el estudiante aprenda y comprenda.

## Slide 3: ¿Qué es el Plomo?
3
El plomo es un metal pesado, blando, flexible, de color gris azulado
El símbolo químico del plomo es “Pb”
Notes: Diapositiva 3.
Discuta la forma en que el plomo solía ser extraído (como un producto secundario de la fundición de plata).
Explique el origen del símbolo del plomo (Pb, de la palabra latina para plomo—“plumbum”).
Discuta algunos usos históricos del plomo (soldadura, cosméticos, materiales de construcción, recipientes para agua potable, etc.) y por qué el plomo era un elemento tan útil.
A CONTINUACIÓN DIAPOSITIVAS CON FOTOGRAFÍAS: Diapositivas 4-6.

## Slide 4
Notes: Diapositiva 4.
Plomo en su estado natural: el mineral llamado “galena.”

## Slide 5
Notes: Diapositiva 5.
Serie de objetos que pueden contener plomo.

## Slide 6
Notes: Diapositiva 6.
Anuncio de una pintura fabricada por National Lead Company (Compañía Nacional de Plomo), uno de los mayores productores de pinturas con base de plomo.

## Slide 7: Pintura con base de plomo es …
7
“Cualquier pintura, barniz, laca u otro recubrimiento superficial que contenga 1.0 mg/cm2 o más de plomo ó 0.5% (5,000 ppm) o más de plomo por peso.”
Notes: Diapositiva 7.
Discuta la definición del gobierno federal para “pintura con base de plomo.” Explique que ese nivel se usa sólo para pinturas que ya han sido aplicadas sobre una superficie.
Explique la diferencia entre las cifras 1.0 mg/cm2, 0.5% y 5,000 ppm.
Discuta las acciones recomendadas a estos niveles de plomo si la pintura está deteriorada, será alterada a causa de una remodelación o está generando polvo de plomo.

## Slide 8: ¿Por qué se ha utilizado plomo?
8
Evita la corrosión
Elimina el moho
Es fácil de moldear
Es fuerte
Bloquea la radiación
Bloquea el sonido
Ayuda a que la pintura seque más rápido
Le da color y brillo a la pintura
Notes: Diapositiva 8.

## Slide 9: ¿Dónde puede encontrarse el plomo?
9
Pinturas
Polvo
Aire
Suelo
Gasolina
Emisiones industriales
Alimentos
Agua
Pasatiempos
Otros
Notes: Diapositiva 9.
Clarifique que algunas de estas fuentes corresponden a usos anteriores de plomo, mientras que otras fuentes corresponden a usos actuales de plomo. Por ejemplo, en los E.U., el plomo en la gasolina ya no es una fuente principal de plomo, pero pudo haber contribuído a los niveles altos de plomo que se encuentran actualmente en el suelo.
Discuta las razones por las cuales cada uno de estas fuentes puede contener plomo.
Explique la forma en que la pintura con base de plomo se deteriora y se convierte en polvo de plomo.

## Slide 10: ¿Cómo Puede Exponerse Usted al Plomo?
10
Partículas de plomo, invisibles al ojo humano, pueden ser respiradas o ingeridas
Al tocar superficies cubiertas con polvo de plomo, usted puede ingerirlo
Los niños están especialmente en riesgo de envenenamiento por plomo porque a menudo introducen sus dedos en la boca
Los síntomas de envenenamiento por plomo son similares a otras enfermedades comunes
Notes: Diapositiva 10.
Además de discutir el polvo de plomo, hable de los vapores que se producen al calentar o quemar piezas pintadas con pintura con base de plomo.
Discuta la acción de los niños de “introducirse la mano en la boca” y la forma en que ésto es una ruta de exposición del niño.
Discuta la forma en que trabajadores encargados de la mitigación de plomo en una construcción pueden ingerir polvo de plomo al fumar o al ingerir alimentos o bebidas en un sitio en donde se están llevando a cabo actividades de mitigación de plomo.
Explique cómo los síntomas de envenenamiento por plomo son similares a los de la fatiga, resfriado común, influenza, tensión, envenenamiento por alimentos, etc. Nota: En el próximo capítulo se hablará con mayor detalle de estos síntomas.
A CONTINUACIÓN DIAPOSITIVAS CON FOTOGRAFÍAS: Diapositivas 11-12

## Slide 11
Notes: Diapositiva 11.
Niño pequeño sentado en el regazo de su hermana. Llame la atención a la canasta con carros de juguete que el niño tiene en su regazo.

## Slide 12
Notes: Diapositiva 12.
El niño pequeño se introduce un juguete a la boca—una actividad normal en niños pequeños. Si el juguete tiene polvo de plomo en su superficie, el polvo de plomo pasará a la boca del niño.

## Slide 13: Trabajos y Pasatiempos con Exposición al Plomo
13
Trabajos
  Oficios de construcción (p.ej., trabajadores encargados de la mitigación de plomo, carpinteros, plomeros, remodeladores/ restauradores, pintores, etc.)
  Oficios industriales (p.ej., mineros de plomo, fundidores de plomo, fabricantes de vidrio con plomo, etc.)
  Otros oficios (p.ej., empleados de campos de tiro, policías, pintores de arte, mecánicos de autos, impresores, etc.)
Notes: Diapositiva 13.
Discuta cómo estos oficios o pasatiempos pueden exponer a una persona al plomo.

## Slide 14: El Problema del Plomo en los E.U.
14
Cerca de 38 millones de casas tienen pintura con base de plomo—
  87% de las casas construídas antes de 1940
  24% de las casas construídas entre 1960-1979
Pintura que contenga más de 0.06% de plomo no puede usarse en casas, muebles o juguetes
Notes: Diapositiva 14.
Discuta la localización geográfica de casas y objetos que probablemente contienen plomo y explique por qué.
Discuta la Ley de Prevención de Envenenamiento por Pintura con Base de Plomo (Lead-Based Paint Poisoning Prevention Act).
Explique que la exposición al plomo puede suceder en cualquier casa, sin importar la posición económica, sexo o raza de los ocupantes. También explique que la renovación de la casa puede causar envenenamiento por plomo de un niño si no se toman las precauciones adecuadas.
Explique la diferencia entre nivel de plomo en pintura de la Comisión de Seguridad de los Productos de Consumo de los Estados Unidos (CPSC, por sus siglas en inglés) (600 ppm) y el nivel de plomo en pintura del Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) (5,000 ppm).
A CONTINUACIÓN DIAPOSITIVAS CON FOTOGRAFÍAS:
Diapositiva 15 – Pintura descascarándose en la pared exterior de una casa.
Diapositiva 16 – Canal de ventana. Ésta es un área en donde es más probable encontrar niveles altos de polvo de plomo generado por deterioro de pintura con base de plomo. Nota: Ésta es también un área de impacto y fricción.

## Slide 15
Notes: Diapositiva 15 – Pintura descascarándose en la pared exterior de una casa.

## Slide 16
Notes: Diapositiva 16 – Canal de ventana. Ésta es un área en donde es más probable encontrar los niveles más altos de polvo de plomo generado por deterioro de pintura con base de plomo. Nota: Ésta es también un área de impacto y fricción.

## Slide 17: Para Mayor Información
17
Hay muchos recursos impresos disponibles
  Proteja a su Familia del Plomo en su Casa
  Unidades Domésticas de Tratamiento de Agua: Filtrando los Hechos de la Ficción
  Seguridad y Pinturas con Base de Plomo: Una Guía Práctica para Realizar Actividades de Pintura, Mantenimiento del Hogar y Trabajos de Renovación
  Serie de Información Sobre la Toxicidad del Plomo
Otros recursos
Notes: Diapositiva 17.
Discuta la literatura disponible sobre pinturas con base de plomo y los peligros del plomo, y dónde los estudiantes pueden obtener una copia de los panfletos mencionados en sus libros.
Hable sobre el National Lead Information Center (Centro Nacional de Información sobre Plomo), el Lead Listing (la Lista de Plomo), etc.
Algunos estudiantes podrían tener acceso al Internet – Los instructores les pueden suministrar las direcciones de EPA, HUD y otras fuentes de información.
EPA: www.epa.gov/lead
HUD: www.hud.gov/offices/lead
National Lead Information Center: www.epa.gov/lead/nlic.htm
The Lead Listing: www.leadlisting.org ó 1-888-LEADLIST