## Slide 1: Leyes, Regulaciones y Normas
Capítulo 3
Mitigación del Plomo: Un Curso para Trabajadores
Notes: Diapositiva 1.
Al discutir este capítulo, el instructor podrá escoger diapositivas que reflejen los puntos principales del capítulo y utilizar las escenas teatrales y los ejercicios que se dan para reforzar otros aspectos importantes del capítulo.
Dirija a los estudiantes al Capítulo 3.

## Slide 2: Objetivos de Aprendizaje
2
Usted aprenderá acerca de:
  Las directrices federales sobre plomo
  Las leyes y reglamentos federales que protegen a los trabajadores y al ambiente
  Las leyes y reglamentos de su estado, tribu y localidad sobre plomo
Notes: Diapositiva 2.
Discuta el objetivo de este capítulo.
Indique a los estudiantes que ellos tendrán la obligación de entender y recordar los puntos más importantes y el propósito de cada uno de los reglamentos, aunque no todos los detalles. Asegúrese de cubrir adecuadamente los puntos que se incluirán en el examen posterior al curso.

## Slide 3: Leyes
3
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA)
  Seguridad y salud del trabajador
Agencia de Protección Ambiental (EPA)
  Protección de trabajadores, público y ambiente
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD)
  Directrices y requisitos para control de peligros de la pintura con base de plomo
Notes: Diapositiva 3.
Explique que existen varias agencias federales que tienen reglamentos y leyes que protegen al trabajador, al ambiente y al público en general.

## Slide 4: OSHA
4
¡Conozca las leyes que lo protegen!
Los trabajadores tienen derecho a
  Un sitio de trabajo seguro
  Estar protegidos de peligros tales como plomo y químicos
  Presentar una queja ante OSHA
  Ejercer sus derechos de salud y seguridad sin ser multado u hostigado
Notes: Diapositiva 4.
Enfatice la importancia de que el estudiante conozca que leyes existen para proteger su salud y su seguridad. Muéstreles en el cuaderno del curso donde está localizada la información adicional sobre estos puntos.
Introdúzcalos a OSHA e infórmeles que OSHA tiene muchas leyes sobre seguridad y salud para protegerlos de peligros en el sitio de trabajo. Estas leyes y derechos del trabajador se aplican independientemente a los niveles de plomo en el sitio de trabajo. El empleado tiene que seguir las prácticas de trabajo seguro que se enseñan en este curso para su propia protección.
Recuérdeles que la versión de menos días de este curso de EPA no cubre muchos de los tópicos requeridos por OSHA y que, a menos que el curso tenga una duración de más de dos días, su patrono tiene la obligación de darles el entrenamiento adicional.

## Slide 5: Norma Final Provisional de OSHA sobre Plomo en Construcciones
5
Es aplicable a todos los trabajadores que realizan obras de construcción
Fija límites sobre la cantidad de plomo que usted puede respirar
  Nivel de Acción (AL)
    30 µg/m3
  Límite de Exposición Permisible (PEL)
    50 µg/m3
Notes: Diapositiva 5.
Discuta diferentes actividades que se incluyen dentro de la “construcción.”
Recuérdeles lo pequeño que es un microgramo de plomo y explíqueles lo que es un metro cúbico y cómo se lleva a cabo el muestreo.
Discuta la importancia de saber cuanto plomo hay en el aire que respira el trabajador. Mencione que estos niveles NO toman en cuenta el equipo de protección respiratoria que el trabajador utiliza en el área de trabajo. Sin embargo, estos niveles le indican al patrono qué tipo de respirador debe ser utilizado.

## Slide 6: Muestreo de Aire
6
Tiene que realizarse para determinar la cantidad de plomo a la cual usted está expuesto
Cada trabajo tiene que ser muestreado
Cada turno de trabajo tiene que ser muestreado
Usted tiene que ser informado sobre la cantidad de plomo a la que está expuesto
Notes: Diapositiva 6.
  Recuérdele a los estudiantes que ellos juegan un papel muy importante en mantener BAJO el nivel de plomo en el aire.
  Discuta lo que significa el término “cada trabajo” (por ejemplo, un trabajador usa un soplete, mientras que otro está reemplazando unos componentes; cada uno tendrá que ser muestreado por separado para determinar el nivel de exposición de ese trabajo o actividad).
  El muestreo personal de aire tiene que hacerse en cada turno de trabajo o en el turno con el más alto nivel de exposición. Discuta lo que se entiende por “exposición probable” y “exposición definitiva.”
  Explique los requerimientos de notificación a los empleados sobre nivel de exposición.

## Slide 7: Tareas de OSHA Relacionadas con Plomo
7
Tareas de Clase 1
  Demolición manual
  Raspado o lijado manual
  Uso de soplete caliente
  Limpieza con herramientas eléctricas dotadas de sistema de recolección de polvo
  Pintura por rocío (spray) con pintura con base de plomo
Notes: Diapositiva 7.
Discuta la razón de la clasificación de las Tareas Relacionadas con Plomo y los requisitos mínimos de protección del trabajador.
Las normas sobre plomo de OSHA requieren que su patrono lo proteja aún cuando no se haya llevado a cabo un muestreo del aire. Las normas clasifican los trabajos en tres categorías diferentes. Se asume que cada categoría lo expone a usted a una cierta cantidad de plomo.
Si usted realiza una o más tareas relacionadas con plomo, usted tendrá que usar un respirador hasta que los resultados del muestreo del aire demuestren que los niveles de plomo en el aire están por debajo del PEL.

## Slide 8: Tareas de OSHA Relacionadas con Plomo
8
Tareas de Clase 2
  Uso de mortero con base de plomo
  Quemado del plomo
  Reventado de remaches
  Limpieza de herramientas eléctricas sin sistema de recolección de polvo
  Actividades de limpieza en sitios donde se usan abrasivos
  Traslado o demolición del encerramiento o recinto de protección usado para limpieza con chorro abrasivo
Notes: Diapositiva 8.
Importante: El quemado de pintura con base de plomo no es permitido por los reglamentos de HUD o EPA/estatales/tribales en construcciones residenciales o instalaciones ocupadas por niños.
Discuta cual es la protección mínima necesaria de un trabajador cuando éste lleva a cabo Tareas de Clase 2.

## Slide 9: Tareas de OSHA Relacionadas con Plomo
9
Tareas de Clase 3
  Chorro abrasivo
  Soldadura
  Corte
  Quemado con soplete
Notes: Diapositiva 9.
Importante: El quemado de pintura con base de plomo no es permitido por los reglamentos de HUD o EPA/estatales/tribales en construcciones residenciales o instalaciones ocupadas por niños.
Discuta cual es la protección mínima necesaria de un trabajador cuando éste lleva a cabo Tareas de Clase 3.

## Slide 10: ¿Cuál respirador?
10
Depende de la exposición
  Clase 1
    Tiene que protegerlo como si la exposición fuese superior al PEL (> 50 µg/m3)
  Clase 2
    Tiene que protegerlo como si la exposición fuese superior a 10 veces el PEL (>500 µg/m3)
  Clase 3
    Tiene que protegerlo como si la exposición fuese superior a 50 veces el PEL (>2,500 µg/m3)
Notes: Diapositiva 10.
Discuta brevemente las diferencias entre los respiradores y la importancia de utilizar un respirador con el ajuste adecuado y cumplir con requisitos de evaluación preliminar médica antes de usar uno de ellos.
Su patrono tiene que darle un respirador cuando:
1) Usted lo solicite
2) Usted realiza una tarea relacionada con plomo
3) La exposición al plomo en su trabajo excede el PEL
Familiarice a los estudiantes con las Normas sobre Respiradores (29 CFR 1910.139). Infórmeles sobre las responsabilidades del patrono.
Discuta el Factor de Protección (grado de protección que provee un respirador) y qué lo afecta.
Mucha más información sobre protección de los respiradores y los factores de protección se discutirá durante el entrenamiento de OSHA que su patrono tiene que darle.

## Slide 11: ¿Qué Debe Hacer mi Patrono?
11
¡Su patrono debe protegerlo de peligros en el sitio de trabajo!
¡Su patrono tiene que hacer todo lo posible para mantener BAJOS los niveles de plomo en el aire!
Notes: Diapositiva 11.
Discuta la diapositiva. Dé ejemplos de otros peligros presentes en un sito en donde se llevan a cabo actividades de mitigación de plomo y las normas que cubren ese peligro (espacios confinados, ruido, químicos, etc.).

## Slide 12: ¿Qué Otro Equipo de Protección Personal Necesito?
12
Si en el área de trabajo hay polvo de plomo en el aire que excede el PEL
  Overoles
  Guantes
  Cobertores desechables de calzado (botines o booties)
  Máscara facial o gafas ventiladas
  Casco
    Protección adecuada de la cabeza basada en los peligros presentes en el área de trabajo
Notes: Diapositiva 12.
Discuta la importancia del Equipo de Protección Personal (PPE, por sus siglas en inglés), no sólo del respirador.
Dé ejemplos de trabajos o actividades que requieren PPE específico los cuales podrían ser no convencionales (por ejemplo, ropa resistente a químicos cuando se usan químicos cáusticos u orgánicos para pelar superficies).
Los cobertores desechables de calzado que se usan sobre las botas pueden representar un peligro de resbalarse. Muy a menudo tampoco resisten el uso en el sitio de trabajo. La mejor opción es que el patrono suministre zapatos o botas que deben permanecer en el sitio de trabajo.
Un objeto que comúnmente se observa en sitios de construcción y donde se llevan a cabo actividades de mitigación de plomo es la gorra de beisbolista; asegúrese que el estudiante entienda que cualquier gorra o casco que se use en el área de trabajo se contamina con plomo y NO debe usarse o llevarse a la casa a menos que haya sido limpiada primero. Esta es una fuente de “plomo que se lleva a casa.” ¡Si en el sitio de trabajo hay peligros presentes que requieran el uso de protección adecuada de la cabeza, la gorra de beisbolista no es aceptable!
Hable de las Fichas de Seguridad de Materiales (MSDS, por sus siglas en inglés) como una buena fuente para determinar el PPE necesario cuando se usan químicos/productos.
El PPE debería ser mencionado en el curso de OSHA que suministre el patrono.

## Slide 13: Su Sitio de Trabajo
13
Debería mantenerse limpio
Debería tener un sitio limpio donde usted pueda cambiarse y asearse
Debería exhibir rótulos de advertencia
WARNING
LEAD WORK AREA
POISON
NO SMOKING OR EATING
ADVERTENCIA
ÁREA DE TRABAJO CON PLOMO
VENENO
NO FUME O COMA
Notes: Diapositiva 13.
Discuta la limpieza continua como un medio para mantener baja la exposición de los trabajadores, como ayuda para la limpieza final y para obtener la aprobación del trabajo.
Enfatice la importancia de la higiene personal.
Discuta la importancia de colocar anuncios de advertencia para evitar que gente sin entrenamiento y sin protección entre a un área contaminada. También enfatice la importancia de que los rótulos sean entendibles (incluyendo la consideración del uso de rótulos en otros idiomas).

## Slide 14: ¡Usted tiene que ser entrenado!
14
Si usted trabaja
  Con plomo en o por encima del Nivel de Acción (AL)
  Realizando cualquiera de las tareas de Clase 1, 2 ó 3
  Usando cualquier compuesto de plomo que cause irritación de los ojos o de la piel
Notes: Diapositiva 14.
Los requisitos de entrenamiento de OSHA son diferentes de los de EPA, del estado, o de la tribu. Su patrono tiene que proveer el entrenamiento en tópicos específicos si alguno de los asuntos en la diapositiva es relevante.
Este curso está diseñado para satisfacer los requerimientos de entrenamiento de EPA/estado/tribu; su patrono podría estar combinando entrenamientos de la EPA/estado y OSHA o usted puede tener que asistir a otro curso relacionado solamente con los requisitos de OSHA. ¡Verifique ésto con su patrono!

## Slide 15: Manteniendo un Registro
15
Su patrono tiene que llevar un registro de
  Su exposición
  Tipos de protección respiratoria usada
  Su nombre y número de seguro social
  Toda la información relacionada con observación médica
  Entrenamiento
  Situaciones de remoción del área de trabajo por razones médicas
Notes: Diapositiva 15.
OSHA requiere que estos registros se conserven durante un largo tiempo.
Asegúrese que los estudiantes entiendan por qué la conservación de los registros es tan importante y qué es cada uno de estos tipos de registro.

## Slide 16: Manteniendo un Registro
16
Estos registros se tienen que guardar durante por lo menos 30 años
  Excepción: los registros de entrenamiento deben guardarse durante 1 año después de que usted cambia de patrono
Usted tiene el derecho de ver estos registros
Notes: Diapositiva 16.
Usted, o su representante, tiene el derecho a ver sus registros.
Mencione que si usted cambia de patrono, usted podría desear mantener una copia de los mismos.

## Slide 17: Observación Médica
17
Se necesitan exámenes especiales cuando usted trabaja con plomo
Dos tipos
  Monitoreo biológico
  Programa de observación médica
Notes: Diapositiva 17.
Defina en términos generales el significado de “observación médica.”
Explique la diferencia entre “monitoreo biológico” y “programa de observación médica.”
Recuérdele a los estudiantes que todos los términos técnicos usados en este curso se definen en el Capítulo 10 – Glosario y Recursos.
En vista que podría haber trabajadores que están familiarizados con los requisitos de observación médica para trabajar con asbestos, explique que éste es un programa diferente y que los peligros y requisitos de las normas para plomo son diferentes.

## Slide 18: Monitoreo Biológico
18
Dos pruebas de sangre
  Nivel de plomo en la sangre
  Protoporfirina de zinc (ZPP)
Notes: Diapositiva 18.
Asegúrese que los estudiantes entiendan que las pruebas de sangre son invasivas, pero que son la única forma de determinar si un trabajador ha sido sobre-expuesto al plomo. Explique la diferencia entre niveles en el aire y niveles en la sangre.
Explique que aún cuando los niveles en el aire sean bajos, un trabajador podría tener un nivel alto en la sangre (generalmente a causa de una descontaminación incompleta o inadecuada después del trabajo). Enfatice la importancia de lavarse muy bien la cara al abandonar el sitio de trabajo.

## Slide 19: Programa de Observación Médica
19
Necesario si usted está expuesto a plomo a un nivel igual a o por encima del Nivel de Acción durante más de 30 días en un año
Tres tipos de exámenes
  Pruebas de sangre
  Examen médico de 6 partes
  Examen y consulta médica
Notes: Diapositiva 19.
Discuta la diapositiva. (Nota para el instructor: No es necesario entrar en detalles sobre el examen médico; indicar solamente los tipos de pruebas y los sistemas corporales que son evaluados. Si el tiempo lo permite, puede referirse al Capítulo 2 y a los sistemas corporales que allí se discutieron, y el efecto del plomo sobre esos sistemas).

## Slide 20: Examen Médico
20
Usted tiene derecho a solicitar un examen si
  Se siente enfermo con alguno de los síntomas o signos de envenenamiento por plomo
  Su BLL es de 40 µg/dL o más
  Desea tener niños
  Tiene dificultad de respirar cuando usa un respirador
Notes: Diapositiva 20.
Discuta la diapositiva; recuérdele a los estudiantes los síntomas de envenenamiento por plomo y los efectos del plomo sobre el sistema reproductivo.

## Slide 21: Remoción del Área de Trabajo por Razones Médicas
21
Usted tiene que ser removido por razones médicas de la exposición al plomo en su sitio de trabajo si
  Su BLL llega a 50 µg/dL
  Su médico le da por escrito una opinión médica que indica eso
Jorge no puede trabajar con plomo hasta que vuelva a ser examinado en 2 meses.
John Q. Public, MD
Notes: Diapositiva 21.
Enfatice la importancia de trabajar en húmedo, astutamente y en limpio para mantener bajos los niveles de plomo en el aire y en la sangre.
Discuta los beneficios de la remoción del área de trabajo por razones médicas.

## Slide 22: Título X (“Diez”)
22
El Título X se aprobó para
  Asegurarse que la gente que trabaja con plomo está entrenada
  Reducir el envenenamiento por plomo en niños
  Buscar formas menos onerosas de deshacerse de los peligros de la pintura con base de plomo
  Informar al público acerca de los peligros y fuentes de envenenamiento por plomo
Notes: Diapositiva 22.
Explique a los estudiantes por que el Congreso aprobó el Título X. Discuta la historia de los E.U. en la lucha contra la pintura con base de plomo (PBP) durante los últimos 30+ años (concentrándose en la pintura pelada o déscascarada, pero ignorado inicialmente el POLVO).
Recuérdeles que el Título X se aprobó para concentrarse más en los peligros de la PBP y no sólo en conocer si la pintura era PBP según los estándares federales de 1.0 mg/cm2 ó 5,000 ppm ó 0.5 % por peso.
Discuta otros propósitos importantes del Título X.

## Slide 23: ¿Quién Debe Entrenarse?
23
EPA o su estado/tribu requiere que usted sea entrenado y certificado
Las otras personas que trabajan con plomo que tienen que ser entrenadas y certificadas son
  Contratistas/supervisores
  Inspectores
  Evaluadores de riesgos
  Planificadores de mitigación (diseñadores)
Notes: Diapositiva 23.
Si el entrenamiento es en un estado o tribu, con entrenamiento y certificación o regulaciones para licencia, explique los requisitos de certificación y/o de licencia para el trabajador específicos para ese estado o tribu. Si la EPA administra el programa de entrenamiento y certificación para el estado o la tribu, discuta los requisitos federales. Suminístreles por lo menos el nombre, dirección y número de teléfono de la agencia que maneja la certificación/licencias. Facilíteles también un formulario de solicitud, cuando sea necesario (algunos estados/tribus requieren que el proveedor aprobado del entrenamiento sea quien provea las solicitudes).
Explique las diferencias en cuanto a requisitos para entrenamiento de OSHA y del estado/EPA. Discuta las posibles diferencias en cuanto a tiempo requerido para cursos de repaso (cada año para OSHA; cada 1-3 años para el estado/EPA).

## Slide 24: ¿Cuándo Es Que la Pintura con Base de Plomo Se Convierte en un Peligro?
24
Cuando se ha deteriorado
Cuando está en una superficie de fricción o de impacto
Cuando está en una superficie masticable y se notan marcas de dientes
Notes: Diapositiva 24.
Discuta las definiciones de la EPA de los peligros de la PBP.
El gobierno federal ha establecido, por estatutos, el nivel de 1.0 mg/cm2 ó 5,000 ppm ó 0.5% por peso como PBP.
La EPA elaboró definiciones para peligros de la pintura con base de plomo, peligros del polvo de plomo y peligros del plomo en el suelo. Es importante que los trabajadores entiendan la diferencia entre pintura con base de plomo y el peligro de la pintura con base de plomo. ¡La PBP intacta no representa ningún peligro (en el tanto en que permanezca intacta)!
Discuta la importancia de niveles de protección de trabajadores y de limpieza.

## Slide 25: ¿Cuándo Se Convierte en un Peligro la Pintura con Base de Plomo?
Cuando hay plomo en el polvo en un nivel igual o superior a los niveles de EPA
  Nivel de polvo en pisos 10 µg/pie2
  Nivel de polvo en marcos de ventana 100 µg/pie2
Hay plomo en el suelo exterior en un nivel igual o superior a los niveles de EPA
  400 partes por millón (ppm) en un área de juegos
  Promedio de 1,200 ppm en el resto del patio
<number>
Notes: Diapositiva 25.
Los niños pueden exponerse al plomo en el polvo y la tierra a través de actividades cotidianas.
Los niveles en el suelo se determinan durante una evaluación de riesgos, aunque algunos proyectos podrían requerir pruebas de suelo después de la mitigación para probar que el contratista y los trabajadores no contaminaron el suelo exterior.
La EPA ha establecido también niveles de aprobación del trabajo para plomo en polvo. La aprobación del trabajo y los los peligros de la PBP se discuten en más detalle en los Capítulos 4, 8 y 9.

## Slide 26: ¿Cómo protege usted a la gente que vive en la vivienda?
¡Su estado/tribu o la EPA requiere que antes de que se inicien los trabajos de mitigación, exista por escrito un plan de protección para los ocupantes de la vivienda¡
Plan de Protección para Ocupantes
<number>
Notes: Diapositiva 25
Explíqueles que su patrono tiene la obligación de elaborar plan de protección para los ocupantes. Enfatice la importancia del papel que juega el trabajador al seguir el plan de protección de la salud y la seguridad de la gente que ocupa la vivienda.